CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

QCVN …-…. : 2017/BNNPTNT

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA

CƠ SỞ SẢN XUẤT THỰC PHẨM THỦY SẢN –

ĐIỀU KIỆN CHUNG ĐẢM BẢO AN TOÀN THỰC PHẨM

Fisheries Food  Operators –

General conditions for food safety

HÀ NỘI - 2017

# LỜI NÓI ĐẦU

QCVN …-… : 2017/BNNPTNT do Cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản biên soạn, Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường trình duyệt và được ban hành theo thông tư số     /2017/TT-BNNPTNT ngày       tháng      năm 2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA

CƠ SỞ SẢN XUẤT THỰC PHẨM THỦY SẢN –

ĐIỀU KIỆN CHUNG ĐẢM BẢO AN TOÀN THỰC PHẨM

Fisheries Food Operators – General conditions for food safety

# I. QUY ĐỊNH CHUNG

## 1.1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chuẩn này quy định những yêu cầu cơ bản về điều kiện sản xuất (phần cứng) đối với các cơ sở sản xuất thủy sản dùng làm thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ NN&PTNT.

## 1.2. Đối tượng áp dụng

1.2.1. Quy chuẩn này áp dụng cho:

1.2.1.1. Cơ sở sản xuất nguyên liệu thủy sản bao gồm:

- Tàu đánh bắt, tàu thu mua, bảo quản thủy sản khai thác tự nhiên, cảng cá;

- Cơ sở nuôi trồng, thu mua, bảo quản sản phẩm thủy sản nuôi.

- Chợ đầu mối thủy sản.

1.2.1.2. Cơ sở sơ chế, chế biến thực phẩm thủy sản bao gồm:

- Cơ sở sản xuất sản phẩm thủy sản sơ chế

- Cơ sở sản xuất sản phẩm thủy sản làm sẵn;

- Cơ sở sản xuất thủy sản ăn liền.

(sau đây gọi chung là cơ sở)

1.2.2. Quy chuẩn này không áp dụng cho:

1.2.2.1. Cơ sở hoặc hộ gia đình sản xuất thủy sản với mục đích tự tiêu thụ

1.2.2.2. Cơ sở sản xuất sản phẩm thủy sản không dùng làm thực phẩm

1.2.2.3. Chợ bán lẻ thủy sản

## 1.3. Giải thích từ ngữ

Trong quy chuẩn này các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1.3.1.	Thủy sản: động vật, thực vật sống trong nước và lưỡng cư, kể cả trứng và những bộ phận của chúng

1.3.2.	Thủy sản sống: động vật, thực vật thuỷ sản đang còn sống hoặc đang giữ ở trạng thái tiềm sinh

1.3.3.	Sản phẩm thủy sản: sản phẩm có nguồn gốc từ thủy sản được sử dụng làm thực phẩm hoặc thực phẩm phối chế mà thành phần của nó có chứa thủy sản.

1.3.4.	Sơ chế: là hoạt động chia tách ra từng phần, cắt, bỏ xương, băm, lột da, nghiền, làm sạch, bóc vỏ, cán mỏng, làm lạnh, cấp đông hay rã đông nhằm tạo ra thực phẩm tươi sống có thể ăn ngay hoặc tạo ra nguyên liệu thực phẩm hoặc bán thành phẩm cho chế biến thực phẩm.

1.3.5.	Chế biến: là bất kì hoạt động nào về căn bản làm thay đổi sản phẩm ban đầu, bao gồm gia nhiệt, xông khói, làm chín, làm khô, làm mắm, ướp tẩm gia vị, chiết xuất, bóc tách hay kết hợp các hoạt động trên.

1.3.6.	Làm lạnh: quá trình làm giảm nhiệt độ của sản phẩm thuỷ sản tới, hoặc gần tới nhiệt độ đóng băng và được duy trì ở nhiệt độ ấy.

1.3.7.	Cấp đông : quá trình làm giảm nhiệt độ của tâm sản phẩm thuỷ sản tới -18oC hoặc thấp hơn

1.3.8. Tác nhân lây nhiễm: là bất kỳ tác nhân vật lý, hóa học, sinh học, hay hợp chất khác không chủ định đưa vào thực phẩm nhưng có khả năng ảnh hưởng đến chất lượng, an toàn thực phẩm.

1.3.9. Lây nhiễm: Có sự hiện diện hoặc thâm nhập của các tác nhân lây nhiễm vào sản phẩm thủy sản.

1.3.10. Nước sạch:

Phương án 1: Nước sạch: nước đáp ứng các yêu cầu dùng cho thực phẩm theo Quy định của Bộ Y tế hoặc quy định của nước nhập khẩu

Phương án 2: Lập thành phụ lục gồm 33 chỉ tiêu tham chiếu theo chỉ thị số 98/83/EC của EU

(Hiện nay chỉ mới có QCVN 01:2009/BYT quy định nước dùng cho các cơ sở chế biến thực phẩm, tuy nhiên số lượng chỉ tiêu cần kiểm tra rất nhiều, ngoài ra có một số chỉ tiêu tại Việt Nam chưa thực hiện được. Do đó chúng tôi phân vân chưa biết để theo QCVN 01:2009/BYT hay tiêu chuẩn nước dùng cho chế biến thủy sản của EU (Chỉ thị 98/83/EC).

1.3.11. Nước biển sạch: là nước biển tự nhiên ở vùng biển sạch, hoặc nước biển đã được sử lý không chứa các vi sinh vật, hóa chất độc, phù du sinh vật biển, độc tố vi lượng có khả năng gây mất an toàn thực phẩm.

1.3.12. Lô hàng thủy sản: là tập hợp nhiều cá thể của một hoặc nhiều đối tượng động vật, thực vật thủy sản, có cùng một điều kiện bảo quản, thuộc một chủ sở hữu, được tập kết hoặc giao nhận cùng một thời gian và địa điểm.

1.3.13. Gia nhiệt: quá trình tăng nhiệt độ của thủy sản nhằm đáp ứng yêu cầu sử dụng của sản phẩm và làm giảm vi sinh vật hoặc tiêu diệt vi sinh vật gây bệnh trong sản phẩm.

1.3.14. Làm mắm: quá trình trộn muối (NaCl) vào thủy sản và để lên men tự nhiên hoặc cưỡng bức nhằm đáp ứng yêu cầu sử dụng của sản phẩm và ức chế hoặc tiêu diệt vi sinh vật gây bệnh trong sản phẩm.

1.3.15. Làm khô: quá trình dùng nhiệt độ tự nhiên hoặc cưỡng bức để giảm lượng nước trong sản phẩm thủy sản, nhằm đáp ứng yêu cầu sử dụng của sản phẩm và ức chế vi sinh vật gây bệnh trong sản phẩm.

1.3.16. Sản phẩm thủy sản nguyên liệu: là thủy sản nguyên con hoặc đã sơ chế nhưng chưa được sử dụng bất kỳ hình thức xử lý nào để bảo quản ngoài việc làm lạnh.

1.3.16. Sản phẩm thủy sản nguyên liệu: là thủy sản nguyên con hoặc đã sơ chế nhưng chưa được sử dụng bất kỳ hình thức xử lý nào ngoài  mục đích bảo quản.

1.3.17. Sản phẩm thủy sản làm sẵn: là sản phẩm đã qua một hoặc nhiều công đoạn sơ chế, chế biến mà người sử dụng cần chế biến tiếp hoặc làm chín trước khi ăn.

1.3.18. Sản phẩm thủy sản ăn liền: là thủy sản ở dạng tươi sống, hoặc đã qua sơ chế, chế biến và không có hoặc đã được loại bỏ hòan toàn mối nguy gây mất an toàn thực phẩm, người sử dụng không cần làm chín trước khi ăn.

1.3.19. Mối nguy: là các tác nhân vật lý, hóa học và sinh học có khả năng gây hại cho sức khỏe người sử dụng.

1.3.20. Thực phẩm thủy sản có nguy cơ cao: là các loài thủy sản có mối nguy gắn liền với loài và sản phẩm thủy sản không cần làm chín trước khi ăn.

1.3.21. Điều kiện sản xuất thủy sản (phần cứng) là các yếu tố vật chất, tiếp xúc trực tiếp hoặc gián tiếp với thủy sản trong quá trình sản xuất nguyên liệu, sơ chế, chế biến và bảo quản thủy sản.

1.3.22. Ngăn ngừa mối nguy: là việc thực hiện các biện pháp kỹ thuật và quản lý để mối nguy không xảy ra trong quá trình sản xuất nguyên liệu, sơ chế, chế biến và bảo quản thủy sản.

1.3.23. Loại bỏ mối nguy: là việc thực hiện các biện pháp kỹ thuật và quản lý để phát hiện và loại bỏ mối nguy ra khỏi quá trình sản xuất và trong sản phẩm thủy sản.

1.3.24. Giảm thiểu mối nguy: là việc thực hiện các biện pháp kỹ thuật và quản lý nhằm làm giảm mối nguy trong sản phẩm tới dưới mức giới hạn gây hại cho sức khỏe người sử dụng.

1.3.25. Giới hạn tối đa (MRL): là giá trị  tối đa cho phép của mối nguy gây mất an toàn thực phẩm; nếu vượt quá giới hạn này sẽ gây hại cho sức khỏe người sử dụng

1.3.26. Phần cứng: là các yếu tố vật chất tiếp xúc trực tiếp hoặc gián tiếp với thủy sản trong quá trình sản xuất nguyên liệu, sơ chế, chế biến và bảo quản thủy sản

1.2.27. Chợ cá đầu mối: công trình xây dựng chuyên dùng, nhằm mục đích tổ chức bán buôn nguyên liệu thủy sản

1.2.28. Cơ sở thu mua thủy sản: là nơi diễn ra hoạt động tiếp nhận, rửa, bảo quản,ban đầu nguyên liệu thủy sản để cung cấp cho các cơ sở chế biến thủy sản, các chợ bán lẻ hoặc tiêu thụ trực tiếp

1.2.29. Chợ cá bán lẻ: công trình xây dựng chuyên dùng nhằm mục đích tổ chức bán lẻ (bán trực tiếp cho người tiêu dùng, gía bán không quy định rõ, mà tùy thuộc vào người bán) nguyên liệu thủy sản

1.2.30. Thủy sản có mối nguy gắn liền: là mối nguy hóa học gắn với loài thủy sản (nhuyễn thể hai mảnh vỏ, cá hồng, cá song, cá nóc, bạch tuộc đốm xanh) do thức ăn có độc tích tụ trong một sỗ bộ phận cơ thể thủy sản thành độc tố; hoặc nhóm cá có thịt màu đở (cá cơm than, cá ngừ, cá lầm) do nhiệt độ và thời gian bảo quản không phù hợp dẫn tới chuyển hóa axitsamin histidin thành độc tố histamin

II. QUY ĐỊNH KỸ THUẬT

## 2.1. Yêu cầu về địa điểm và môi trường xung quanh của cơ sở

### 2.1.1. Yêu cầu chung

Cơ sở phải được bố trí ở điạ điểm thích hợp, không bị ảnh hưởng trực tiếp bởi các tác nhân gây mất an toàn thực phẩm từ môi trường bên ngoài.

### 2.1.2. Yêu cầu đối với các cơ sở sản xuất nguyên liệu thủy sản

2.1.2.1. Cơ sở khai thác, cơ sở thu mua thủy sản tự nhiên và cảng cá

a. Tàu đánh bắt và tàu thu mua sơ chế, bảo quản thủy sản phải có:

i. Nguồn nước sạch hoặc nước biển sạch để rửa thủy sản;

ii. Mặt boong phải đủ diện tích để thực hiện các thao tác phân loại, xử lý nguyên liệu thủy sản.

b. Cảng cá phải có :

i. Cầu cảng và phương tiện bốc dỡ thủy sản đáp ứng yêu cầu bốc dỡ thủy sản nhanh chóng, tránh làm dập nát thủy sản;

ii. Không bị ngập nước khi trời mưa hoặc khi triều cường;

iii. Nguồn điện đáp ứng yêu cầu sản xuất;

iv. Quá trình phân loại, xử lý và giao nhận thủy sản không để thủy sản bị giảm chất lượng hoặc hư hỏng;

v. Hệ thống cung cấp nước và  nước đá sạch;

vi.Thuận tiện đường giao thông;

vii. Hệ thống thoát nước thải đáp ứng yêu cầu thoát nước, dễ làm vệ sinh và khử trùng.

2.1.2.2. Cơ sở thu hoạch, giao nhận và bảo quản thủy sản tại cơ sở nuôi phải có:

a. Nguồn nước tự nhiên sạch hoặc nước máy đáp ứng yêu cầu rửa sạch và loại bỏ tạp chất lẫn vào thủy sản;

b. Mặt bằng đủ diện tích để thực hiện các thao tác phân loại, sơ chế và bảo quản thủy sản;

c. Thuận tiện đường giao thông;

d. Hệ thống cung cấp nước và  nước đá sạch.

### 2.1.3. Yêu cầu đối với cơ sở sơ chế, chế biến thủy sản làm sẵn và thủy sản ăn liền và cơ sở cung ứng nước đá

a. Không bị ngập nước khi trời mưa hoặc khi triều cường;

b. Có nguồn nước đáp ứng yêu cầu tại mục 1.3.10 của Quy chuẩn này cho các hoạt động sản xuất nước đá, sơ chế và chế biến thủy sản;

c. Có nguồn điện đáp ứng yêu cầu sản xuất;

d. Thuận tiện đường giao thông;

e. Có hệ thống thoát nước tốt cho khu vực xung quanh;

g. Dễ làm vệ sinh, khử trùng;

h. Khu vực xung quanh, đường đi, khoảng trống và các khu vực khác bên ngoài nhà xưởng  phải phẳng, nhẵn, cứng bền, hoặc phủ cỏ, trồng cây.

## 2.2. Yêu cầu về bố trí và kết cấu các khu chức năng của cơ sở

### 2.2.1. Yêu cầu chung

2.2.1.1. Các khu vực sản xuất của cơ sở phải có diện tích phù hợp với chức năng sản xuất nguyên liệu, sơ chế, chế biến và bảo quản thủy sản; dễ làm vệ sinh, khử trùng.

2.2.1.2. Không tạo nơi trú ngụ, xâm nhập hoặc ẩn nấp của động vật gây hại; ngăn chặn được các yếu tố mang theo tác nhân gây mất an toàn thực phẩm và ảnh hưởng tới chất lượng sản phẩm như bụi, khí thải, mùi hôi.

### 2.2.2. Yêu cầu đối với cơ sở sản xuất nguyên liệu thủy sản trên tàu, thuyền khai thác thủy sản, tàu thu mua; cơ sở thu mua và bảo quản thủy sản

2.2.2.1. Phải có diện tích đủ rộng đáp ứng yêu cầu rửa, loại bỏ tạp chất, phân loại, sơ chế và bảo quản thủy sản;

2.2.2.2. Mặt boong, nền thu mua phải bằng vật liệu cứng, phẳng, nhẵn, không độc, không thấm nước, có độ dốc về vị trí thoát nước, dễ làm vệ sinh;

2.2.2.3. Phải có mái che, ngăn ánh nắng mặt trời chiếu trực tiếp vào thủy sản;

2.2.2.4. Đường đi của nguyên liệu thủy sản, nước đá, phải theo nguyên tắc một chiều (không băng qua, không cắt chéo) để phòng ngừa việc lây nhiễm mối nguy gây mất an toàn thực phẩm.

2.2.2.5. Phải có nơi bảo quản các dụng cụ chứa đựng và sơ chế thủy sản, đáp ứng yêu cầu vệ sinh.

### 2.2.3. Yêu cầu đối với cơ sở chế biến thủy sản làm sẵn và cơ sở chế biến thủy sản ăn liền

2.2.3.1. Yêu cầu về bố trí các khu chức năng

a. Có tường bao ngăn cách với bên ngoài.

b. Khu vực sản xuất phải được bố trí hợp lý bằng cách phân luồng riêng cho công nhân, nguyên liệu, bán thành phẩm, thành phẩm, nước đá, vật liệu bao gói, hóa chất, phụ gia, nước thải và phế liệu trong quá trình sản xuât để hạn chế khả năng gây nhiễm cho sản phẩm.

c. Các khu vực sản xuất có yêu cầu về điều kiện an toàn thực phẩm và vệ sinh khác nhau phải được ngăn cách phù hợp.

2.2.3.2.  Kết cấu nhà xưởng khu vực sản xuất

a. Cấu trúc nền

i. Nền nhà, xưởng phải đáp ứng được yêu cầu:

- Có bề mặt cứng, chịu tải trọng.

- Không thấm và đọng nước, không trơn.

ii.Không có khe hở, vết nứt.

iii. Giữa nền với tường, bệ thiết bị, máy móc, phải có góc lượn phù hợp để dễ làm vệ sinh

iv. Dễ làm vệ sinh, khử trùng.

b. Thoát nước nền

i. Tại các khu ướt:

- Nền nhà xưởng phải nhẵn và có độ dốc thích hợp (không nhỏ hơn 2%), đảm bảo không bị đọng nước;

- Hệ thống rãnh thoát nước nền phải có kích thước, số lượng, vị trí phù hợp để đảm bảo thoát hết nước trong điều kiện làm việc với công suất lớn nhất.

ii. Các rãnh thoát nước khi chảy ra ngoài phải qua hố ga dạng bẫy nước và dễ làm vệ sinh.

iii. Lưới chắn tách chất thải rắn trong hệ thống thoát nước phải dễ tháo lắp.

iv. Hệ thống thoát nước khu vực sản xuất không được nối thông với hệ thống thoát nước của khu vực vệ sinh.

v. Hệ thống thoát nước của khu vực sản xuất khi được nối thông với hệ thống thoát nước mưa, phải thiết kế đảm bảo cho khu vực sản xuất không bị ngập nước.

vi. Các rãnh hở thoát nước thải, phải đảm bảo để nước chảy theo chiều từ khu vực có yêu cầu điều kiện vệ sinh cao sang khu vực có yêu cầu điều kiện vệ sinh thấp hơn.

c.  Tường

i. Tường ở các khu sản xuất sản phẩm thuỷ sản phải:

- Làm bằng vật liệu bền, không độc, không thấm nước và có màu sáng.

- Nhẵn và không có vết nứt; các mối ghép phải kín.

- Dễ làm vệ sinh và khử trùng.

ii. Mặt trên các vách lửng phải có độ nghiêng không nhỏ hơn 45 độ.

iii. Các đường ống, dây dẫn phải được đặt chìm trong tường, hoặc được bọc gọn, cố định cách tường 0,1m và dễ làm vệ sinh.

d. Trần

i. Trần nhà xưởng phải đảm bảo nhẵn, kín, có màu sáng;

ii. Không bị bong tróc, dễ làm vệ sinh.

e. Cửa ra vào, cửa sổ, lỗ thông gió

i. Cửa ra vào, cửa sổ, lỗ thông gió ở những nơi sản phẩm có yêu cầu điều kiện vệ sinh cao như phòng chế biến hoặc bao gói không được bố trí mở thông ra môi trường xung quanh.

ii. Có lưới chắn côn trùng ở cửa sổ và lỗ thông gió mở thông ra ngoài. Lưới chắn phải dễ tháo lắp.

iii. Gờ dưới cửa sổ phải nghiêng với tường phía trong phòng chế biến một góc không nhỏ hơn 45 độ.

iv. Cửa và ô cửa phải có bề mặt nhẵn, không thấm nước và đóng kín được. Nếu cửa làm bằng khung kính, khe hở giữa kính với khung phải được làm kín bằng vật liệu phù hợp.

v. Cửa ra vào, ô cửa mở ra ngoài hoặc các nơi cần thiết phải có:

-  Màn chắn làm bằng nhựa màu vàng hoặc trong suốt, dễ làm vệ sinh, hoặc

- Màn khí thổi, hoặc

- Cửa tự động.

vi. Cửa ra vào của các phòng chế biến không được mở thông trực tiếp với buồng máy, buồng vệ sinh, khu vực tập trung hoặc chứa chất thải.

vii. Thiết bị, băng chuyền, máng hoặc các dụng cụ chuyển tải, nếu lắp đặt xuyên qua tường nhà xưởng ra ngoài, thì nơi tiếp giáp tường và thiết bị phải kín.

f. Cầu thang, bậc thềm và các kệ phải:

i. Chế tạo bằng vật liệu bền, không thấm nước, không trơn, không rỉ, và dễ làm vệ sinh.

ii. Bố trí ở vị trí thích hợp.

iii) Thiết kế đảm bảo an toàn cho sản phẩm và thiết bị chế biến.

g. Hệ thống thông gió

i. Hệ thống thông gió phải đảm bảo thải được không khí nóng, hơi nước, khí ngưng tụ, mùi hôi, khói, bụi ra ngoài.

ii. Được bố trí để lấy không khí sạch từ bên ngoài. Nơi hút khí từ ngoài vào phải có lưới lọc, hoặc phin lọc dễ tháo lắp.

iii. Nơi hút khí sạch và thoát khí thải phải được che chắn cẩn thận.

iv. Trong các phòng chế biến thực phẩm, phải đảm bảo cho dòng không khí chuyển động từ nơi có yêu cầu vệ sinh cao sang nơi có yêu cầu vệ sinh thấp hơn.

h. Hệ thống chiếu sáng

i. Sử dụng ánh sáng tự nhiên, hoặc nhân tạo với cường độ đủ để thực hiện các hoạt động sản xuất hoặc kiểm tra

ii. Đèn chiếu sáng và các loại đèn khác trong khu vực chế biến và bao gói phải an toàn và có chụp bảo hiểm

iii. Phòng chế biến thực phẩm thủy sản ăn liền phải lắp đèn cực tím để diệt vi khuẩn trước khi bắt đầu sản xuất. Phải có biện pháp lắt đặt để dễ dàng phân biệt với hệ thống chiếu sáng

## 2.3. Thiết bị, dụng cụ sản xuất nguyên liệu, sơ chế, chế biến

### 2.3.1. Yêu cầu chung:

2.3.1.1. Thiết bị tiếp xúc trực tiếp, hoặc gián tiếp với sản phẩm phải:

a. Làm bằng vật liệu không tạo ra mùi và các chất độc ảnh hưởng đến chất lượng cảm quan và an toàn thực phẩm của sản phẩm;

b. Không ngấm nước, không rỉ, không bị ăn mòn; có thể rửa và khử trùng nhiều lần;

c. Bề mặt dễ làm vệ sinh.

2.3.1.2. Bao bì, dụng cụ tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm phải đáp ứng theo QCVN 12-1:2011/BYT, QCVN 12-2:2011/BYT, QCVN 12-3:2011/BYT và QCVN 12-4:2015/BYT.

### 2.3.2. Yêu cầu đối với thiết bị và dụng cụ tại cơ sở sản xuất thủy sản làm sẵn và thủy sản ăn liền

a. Dầu bôi trơn các bộ phận truyền động của máy móc, thiết bị chế biến có khả năng lây nhiễm mối nguy gây mất an toàn thực phẩm cho sản phẩm phải là dầu chuyên dùng cho máy thực phẩm. Không được sử dụng dầu máy thông thường.

b. Thiết bị phải được bố trí, lắp đặt để dễ kiểm tra, dễ làm vệ sinh và khử trùng toàn bộ bằng cách:

i. Chừa khoảng trống giữa thiết bị và tường, giữa thiết bị này với thiết bị khác đủ để làm vệ sinh .

ii. Nếu thiết bị đặt trực tiếp trên sàn, phải không tạo ra khe hở ; hoặc nếu đặt trên bệ, giữa bệ và nền phải có gờ cong; hoặc đặt trên chân đế, phải cách mặt sàn ít nhất 0,3 m.

c. Thiết bị ở phía trên khu vực sản xuất, phải được lắp đặt để không trực tiếp, hoặc gián tiếp gây nhiễm cho nguyên liệu và sản phẩm, không cản trở việc làm vệ sinh.

d. Dụng cụ chứa đựng sản phẩm phải làm bằng vật liệu bền, không thấm nước, không rỉ, không bị ăn mòn, có bề mặt nhẵn, thoát nước tốt, dễ làm vệ sinh và khử trùng.

e. Hệ thống vận chuyển

Máng và các hệ thống vận chuyển khác phải có các ô cửa để kiểm tra và dễ tháo lắp để làm vệ sinh và khử trùng.

f. Sử dụng gỗ bên trong cơ sở

i. Không được dùng gỗ trong khu chế biến, tủ đông, kho mát, kho bảo quản nước đá.

ii. Nếu dùng gỗ làm cửa, khung cửa, cửa sổ, chổi, bàn chải và các thứ khác trong khu chế biến, phải phủ kín gỗ bằng lớp phủ bền và không độc.

iii. Có thể dùng các kệ gỗ sạch và chắc chắn để kê đỡ các dụng cụ chứa nguyên liệu hoặc thành phẩm đã được đóng gói kín ở khu vực khô.

## 2.4. Yêu cầu đối với thu gom và xử lý chất thải

### 2.4.1. Quy định chung

2.4.1.1. Cơ sở phải có hệ thống thu gom chất thải (lỏng, rắn, khí) phù hợp, đảm bảo chất thải không là nguồn lây nhiễm mối nguy gây mất an toàn thực phẩm vào sản phẩm, gây hại cho sức khỏe người làm việc tại cơ sở và gây ô nhiễm môi trường.

2.4.1.2. Việc đánh giá tác động môi trường (bao gồm xử lý các loại chất thải) của cơ sở phải thực hiện theo Luật Bảo vệ môi trường năm 2005 và các văn bản hướng dẫn kèm theo

2.4.1.3 Thùng chứa phế thải phải:

i. Được ghi rõ, hoặc có dấu hiệu phân biệt rõ với dụng cụ chứa sản phẩm;

ii. Có nắp đậy kín, làm bằng vật liệu không thấm nước và không bị ăn mòn;

iii. Dễ làm vệ sinh (nếu dùng lại) hoặc tiêu huỷ được (nếu dùng 1 lần);

iv. Có nắp đậy kín khi vận chuyển ra ngoài và khi để ở bên ngoài.

### 2.4.2. Thu gom và xử lý chất thải lỏng

2.4.2.1. Nền của cơ sở chế biến phải có độ dốc về rãnh thu gom nước thải. Rãnh thu gom nước thải phải có độ dốc về cống thoát, phải không thấm nước và dễ làm vệ sinh khử trùng.

2.4.2.2. Chất thải lỏng sau khi đã được xử lý phải đạt các chỉ tiêu quy định trong QCVN 11-MT:2015/BTNMT mới được phép thải ra môi trường.

### 2.4.3. Thu gom chất thải rắn

2.4.3.1. Cơ sở phải có dụng cụ thu gom và biện pháp xử lý riêng biệt cho:

a. Phụ phẩm thực phẩm;

b. Phế thải là bao bì chứa đựng hóa chất kháng sinh, phụ gia thực phẩm;

c. Rác thải thông thường.

2.4.3.2. Chất thải rắn phải được chuyển ra khỏi nơi sản xuất càng nhanh càng tốt. Riêng chất thải là phụ phẩm thực phẩm  phải chuyển ra khỏi khu vực sản xuất trong thời gian không quá 2 giờ.

2.4.3.3. Cơ sở sản xuất thủy sản làm sẵn và thủy sản ăn liền phải có thùng chứa chất thải rắn cho từng khu vực. Phải có biện pháp phân biệt dụng cụ chứa chất thải bằng kiểu dáng, kích thước, màu sắc và ghi thông tin trực tiếp lên mặt ngoài thùng chứa.

### 2.4.4. Xử  lý chất thải khí

Cơ sở chế biến sản phẩm thủy sản gia nhiệt, phòng kiểm nghiệm hóa học phải có hệ thống thu gom và xử lý chất thải khí độc hại theo quy định.

## 2.5. Yêu cầu đối với phương tiện làm vệ sinh và khử trùng cho người vào nơi sản xuất thủy sản

2.5.1. Quy định chung:

Cơ sở phải bố trí nơi khử trùng tay và khử trùng ủng cho công nhân, cán bộ quản lý, khách thăm trước lối vào các khu vực sản xuất thủy sản.

2.5.2. Cơ sở chế biến thủy sản làm sẵn, cơ sở chế biến thủy sản ăn liền phải có phương tiện khử trùng tay đáp ứng các điều kiện sau đây:

2.5.2.1. Phải có đủ phương tiện rửa, khử trùng tay phù hợp và được bố trí tại:

a. Lối đi của công nhân vào khu vực sản xuất;

b. Phòng sản xuất;

c. Khu vực nhà vệ sinh.

2.5.2.2. Các phương tiện này phải được :

a. Trang bị vòi nước không vận hành trực tiếp bằng tay;

b. Cung cấp đủ nước sạch;

c. Có xà phòng nước để rửa tay;

d. Tại nơi làm vệ sinh khử trùng trước khi vào các khu vực sản xuất phải có phương tiện làm khô tay phù hợp và hợp vệ sinh. Nếu dùng giấy hoặc khăn lau tay để thay thế làm khô tay bằng thổi hơi nóng, phải thường xuyên có đủ giấy hoặc khăn lau tay dùng một lần và có dụng cụ đựng giấy, khăn thải ở các chỗ rửa tay;

e. Có bảng chỉ dẫn ở những nơi cần thiết.

2.5.3.Cơ sở chế biến thủy sản làm sẵn và thủy sản ăn liền phải có bể nước sát trùng ủng đáp ứng các điều kiện sau đây:

2.5.3.1. Bể nước sát trùng ủng phải được bố trí tại cửa vào khu chế biến, được thiết kế sao cho bắt buộc người vào nơi chế biến phải lội qua.

2.5.3.2. Bể nước sát trùng ủng phải:

a. Có độ ngập nước không dưới 0,15 m,

b. Có lỗ thoát để thay nước định kỳ,

c. Hàm lượng chlorin dư trong nước sát trùng ủng đạt 100 - 200ppm.

d. Không để nước rửa tay chảy vào bể nước sát trùng ủng.

## 2.6. Yêu cầu đối với bảo hộ lao động cho người vào cở sở sản xuất thủy sản

2.6.1. Quy định chung: cơ sở sản xuất thủy sản phải trang bị bảo hộ lao động: phù hợp cho người vào nơi sản xuất thủy sản;

2.6.2. Cơ sở sản xuất thủy sản làm sẵn và thủy sản ăn liền phải:

2.6.2.1. Có phòng thay bảo hộ lao động phù hợp ở những nơi cần thiết và được thiết kế, bố trí hợp lý.

2.6.2.2. Phòng thay bảo hộ lao động phải:

a. Cách biệt hoàn toàn với phòng chế biến và không mở cửa thông trực tiếp vào phòng chế biến.

b. Được bố trí riêng cho công nhân nam và nữ, cách biệt các khu vực sản xuất có yêu cầu vệ sinh khác nhau.

c. Có đủ chỗ để công nhân bảo quản tư trang, giầy dép.

d. Bố trí nơi cất giữ quần áo của công nhân mặc từ bên ngoài thay ra phải cách biệt với phòng mặc quần áo bảo hộ lao động vào khu xử lý thuỷ sản ăn liền.f. Được chiếu sáng và thông gió tốt.

2.6.2.3. Cơ sở chế biến thủy sản ăn liền phải thực hiện việc tiệt trùng quần áo bảo hộ, ủng, găng tay của công nhân  và  chỉ được dùng riêng cho khu vực này,đồng thờiphải có ký hiệu/dấu hiệu nhận diện với công nhân các khu vực chế biến khác.

## 2.7. Yêu cầu đối với nhà vệ sinh

2.7.1. Yêu cầu chung: Tất cả các cơ sở sản xuất thủy sản phải có:

2.7.1.1. Nhà vệ sinh tự hoại, dễ làm vệ sinh, khử trùng và có giấy vệ sinh hoặc có phương tiện làm vệ sinh phù hợp

2.7.1.2. Phương tiện khử trùng tay, sau khi ra khỏi nhà vệ sinh

2.7.2. Cơ sở chế biến thủy sản làm sẵn và thủy sản ăn liền phải:

2.7.2.1. Bố trí nhà vệ sinh ở gần, nhưng phải cách ly hoàn toàn với khu chế biến và không mở cửa thông trực tiếp vào khu chế biến,

2.7.2.2. Thiết kế hợp vệ sinh, được trang bị hệ thống xả nước cưỡng bức,

2.7.2.3. Chiếu sáng và thông gió tốt, không có mùi hôi,

2.7.2.4. Có phương tiện khử trùng tay và phương tiện làm khô tay bên trong hoặc cạnh nhà vệ sinh,

2.7.2.5. Có thùng chứa rác có nắp đậy kín và không mở nắp bằng tay.

2.7.3. Số lượng nhà vệ sinh riêng cho từng giới tính, theo quy định như sau:

2.7.3.1. Từ 1 – 9 người cùng giới, 1 nhà vệ sinh;

2.7.3.2. Từ 10 – 24 người cùng giới, 2 nhà vệ sinh;

2.7.3.3. Từ 25 – 49 người cùng giới, 3 nhà vệ sinh;

2.7.3.4. Từ 50 – 100 người cùng giới, 5 nhà vệ sinh;

2.7.3.5. Trên 100 người cùng giới, cứ thêm 30 người, có thêm 1 nhà vệ sinh.

## 2.8. Yêu cầu đối với phương tiện làm vệ sinh, khử trùng nhà xưởng, thiết bị và dụng cụ chế biến

### 2.8.1. Yêu cầu chung:

2.8.1.1. Cơ sở phải có đủ  phương tiện, dụng cụ làm vệ sinh và khử trùng tại các khu vực chức năng và toàn bộ khuôn viên .

2.8.1.2. Sau khi sử dụng, phương tiện dụng cụ làm vệ sinh và khử trùng phải được làm vệ sinh, khử trùng và để đúng nơi quy định

### 2.8.2. Cơ sở chế biến thủy sản làm sẵn và cơ sở chế biến thủy sản ăn liền phải:

2.8.2.1. Sử dụng tách biệt phương tiện, dụng cụ làm vệ sinh và khử trùng các bề mặt tiếp xúc trực tiếp với sản phẩm và phương tiện, dụng cụ làm vệ sinh khử trùng bề mặt không tiếp xúc trực tiếp với sản phẩm.

2.8.2.2. Khu vực rửa dụng cụ phải được bố trí riêng để không làm nhiễm bẩn sản phẩm trên dây chuyền sản xuất; trang bị bồn rửa bằng vật liệu không gỉ và dễ cọ rửa, có lỗ thoát nước và đủ lớn để nhúng ngập được dụng cụ sản xuất.

2.8.2.3.Thiết bị và dụng cụ vệ sinh hàng ngày phải được bố trí ở nơi dễ thấy và dễ lấy .

2.8.2.4. Khi bảo quản phải có giá, tủ hay ngăn riêng biệt để đựng các phương tiện, dụng cụ  làm vệ sinh. Tủ, ngăn phải được bố trí ở nơi sạch và thông gió tốt. Phải để tách biệt phương tiện làm vệ sinh và khử trùng các bề mặt tiếp xúc trực tiếp với sản phẩm và phương tiện, dung cụ làm vệ sinh khử trùng bề mặt không tiếp xúc trực tiếp với sản phẩm.

2.8.2.5. Chất tẩy rửa và khử trùng phải là loại được phép dùng trong chế biến thực phẩm, được đựng trong thùng chứa kín, bảo quản riêng biệt trong kho thông thoáng, có khóa. Trên các thùng chứa phải ghi rõ bằng tiếng Việt tên chất tẩy rửa và khử trùng.

## 2.9. Yêu cầu đối với thiết bị khử trùng

2.9.1. Nếu trong cơ sở cần có thiết bị khử trùng, thiết bị đó phải phù hợp để khử trùng dụng cụ và thiết bị chế biến ở những nơi cần thiết.

2.9.2. Thiết bị khử trùng phải làm bằng vật liệu không độc, không gỉ  và dễ làm vệ sinh.

## 2.10. Yêu cầu về bảo trì điều kiện sản xuất

2.10.1. Cơ sở phải đảm bảo nhà xưởng, thiết bị, máy móc, dụng cụ đáp ứng đầy đủ các yêu cầu nêu trong Quy chuẩn này. Các thiết bị, máy móc cần phải định kỳ bảo dưỡng, bảo trì để ngăn ngừa nguy cơ gây mất an toàn thực phẩm. Nếu có hạng mục bị xuống cấp có nguy cơ gây mất an toàn thực phẩm thì phải sửa chữa, bảo trì ngay.

2.10.2. Việc sửa chữa, bảo trì phải đảm bảo không xuất hiện mối nguy do phần cứng gây ra và không ảnh hưởng đến an toàn thực phẩm của sản phẩm đang được sản xuất.

## 2.11. Yêu cầu đối với phương tiện vận chuyển thủy sản

2.11.1. Yêu cầu chung

2.11.1.1. Phương tiện vận chuyển thủy sản phải là phương tiện chuyên dụng và có tính năng đáp ứng yêu cầu vận chuyển và bảo quản từng loại thủy sản

2.11.1.2. Vật liệu làm khoang chứa thủy sản phải không gây độc cho sản phẩm thủy sản, không bị ăn mòn hóa học và không bị rỉ.

2.11.1.3. Có bề mặt nhẵn, phẳng, dễ làm vệ sinh và khử trùng

2.11.2. Phương tiện vận chuyển thủy sản ướp nước đá

2.11.2.1. Phải là khoang cách nhiệt, cửa phải kín để hơi lạnh không thoát ra ngoài

2.11.2.2. Phải có đủ nước đá để duy trì nhiệt độ của thủy sản không cao hơn +4oC

2.11.3. Phương tiện vận chuyển thủy sản lạnh, thủy sản đông phải:

2.11.3.1. Có máy phát lạnh để duy trì nhiệt độ tâm sản phẩm đáp ứng yêu cầu trong suốt quá trình vận chuyển.

2.11.3.2. Có thiết bị hoặc biện pháp theo dõi nhiệt độ trong suốt quá trình vận chuyển, bảo quản.

2.11.4.  Phương tiện vận chuyển thủy sản không yêu cầu khống chế nhiệt độ sản phẩm:

Phải kín và có cửa đóng kín để tránh được khói bụi, mùi hôi và các yếu tố gây mất an toàn thực phẩm.

## 2.12. Ngăn chặn động vật gây hại

2.12.1. Quy định chung:

2.12.1.1. Cơ sở phải có kế hoạch và biện pháp hữu hiệu ngăn chặn động vât nuôi, các loài gặm nhấm, chim thú, côn trùng và động vật gây hại khác xâm nhập khu vực sản xuất thủy sản của cơ sở

2.12.1.2. Chất độc để diệt côn trùng, các loài gặm nhấm, phải được bảo quản nghiêm ngặt trong tủ hoặc kho riêng có khóa. Tuyệt đối không để lây nhiễm chất độc vào sản phẩm.

2.12.2. Cơ sở sản xuất thủy sản làm sẵn và sản xuất thủy sản ăn liền phải:

2.12.2.1. Có cửa ở tất cả các lối ra, vào khu vực sản xuất thủy sản và các khu vực chức năng. Các cửa phải luôn được đóng kín.

2.12.2.2. Cửa tại lối vào nơi chế biến thủy sản, chế biến nguyên liệu phụ phải có thêm rèm chắn côn trùng bằng nhựa  trong suốt hoặc vàng. Trong các phòng chế biến phải có đèn diệt côn trùng.

2.12.2.3. Không có nơi ẩn náu và trú ngụ của động vật gây hại trong toàn bộ khuôn viên của cơ sở  sản xuất thủy sản.

## 2.13. Yêu cầu đối với các công trình phụ trợ

Trong quá trình sản xuất thủy sản, nếu có sử dụng đến công trình phụ trợ thì công trình đố phải đáp ứng yêu cầu dưới đây:

### 2.13.1. Hệ thống cung cấp nước

2.13.1.1. Yêu cầu chung

Cơ sở phải đảm bảo có đủ nước đáp ứng yêu cầu an toàn thực phẩm cho sản xuất nguyên liệu, sơ chế và chế biến sản phẩm

2.13.1.2. Yêu cầu đối với nước dùng trong sản xuất nguyên liệu trên tàu, thuyền khai thác, tàu thu mua và cơ sở thu mua nguyên liệu tại cơ sở nuôi.

Phải có đủ nước đáp ứng yêu cầu nêu tại mục 1.3.10 của Quy chuẩn này cho sản xuất nguyên liệu thủy sản.

2.13.1.3. Yêu cầu đối với nước dùng trong sản xuất nguyên liệu tại cảng cá, cơ sở sản xuất thủy sản làm sẵn, cơ sở sản xuất thủy sản ăn liền.

a. Nước dùng cho sản xuất thủy sản phải đáp ứng yêu cầu mục 1.3.10 của Quy chuẩn này.

b. Việc xử lý nước phải thực hiện theo quy định tại Quy chuẩn QCVN 02-02:2009/BNNPTNT

c. Bể chứa nước dùng cho sản xuất

i. Cơ sở phải có bể chứa nước có sức chứa đủ cung cấp cho mọi hoạt động của cơ sở ở thời điểm sản xuất cao nhất

ii. Bể chứa nước phải có bề mặt bên trong bể nhẵn, không ngấm nước

iii. Bể chứa nước phải có ô cửa có nắp đậy kín, không bị ngấm nước với kích thước đủ cho người vào trong để  làm vệ sinh và kiểm tra. Ô cửa phải được thiết kế để ngăn nước mưa và các loại nước khác từ khu vực chế biến chảy vào bể

iv. Lỗ thoáng của bể nước phải có lưới chắn

v.  Khu vực xung quanh bể phải có cấu trúc dễ làm vệ sinh

vi. Bể chứa nước phải có khoá và do người có trách nhiệm quản lý hoặc có biện pháp tránh để người không có trách nhiệm xâm nhập.

d. Hệ thống ống dẫn nước

i. Cơ sở phải có hệ thống cung cấp nước sạch sử dụng cho sản xuất tách biệt với hệ thống cung cấp nước sử dụng cho các mục đích khác và có sơ đồ cho mỗi hệ thống; phải có biện pháp chống nước chảy ngược ở những nơi cần thiết.

ii. Các vòi và đường ống dẫn nước sạch trong khu vực sản xuất phải được đánh số đẻ dễ dàng nhận diện trên thực tế và trên sơ đồ.

iii. Vòi nước phải được bố trí ở vị trí thuận tiện cho sử dụng và lấy mẫu kiểm tra.

iv. Các vòi và đường ống dẫn nước sử dụng cho mục đích khác trong khu chế biến, phải đánh dấu để dễ dàng phân biệt với đường ống và vòi dẫn nước sạch.

### 2.13.2. Hệ thống cung cấp nước đá

2.13.2.1. Yêu cầu chung

a. Nước đá sử dụng trong cơ sở phải được:

i. Sản xuất từ nước sạch hoặc nước biển sạch theo quy định tại mục 1.3.10 của Quy chuẩn này

ii. Sản xuất hợp vệ sinh.

iii. Bảo quản và vận chuyển, phân phối, sử dụng hợp vệ sinh.

b. Phương tiện vận chuyển nước đá phải có kết cấu dễ làm vệ sinh, được chế tạo bằng vật liệu cứng, bền, không rỉ, không chứa các chất độc có thể nhiễm vào sản phẩm.

2.13.2.2. Thiết bị xay, nghiền nước đá phải:

a. Có kết cấu thích hợp, dễ làm vệ sinh.

b. Được chế tạo bằng vật liệu bền, không rỉ, không thấm nước, không gây độc cho sản phẩm.

2.13.2.3. Nếu sử dụng nước đá bên ngoài cơ sở, thì chỉ sử dụng nước đá được cung cấp bởi những cơ sở sản xuất nước đá  phù hợp với QCVN 02-08:2009/BNNPTNT

### 2.13.3. Hệ thống cung cấp hơi nước

2.13.3.1. Hơi nước tiếp xúc trực tiếp với sản phẩm hoặc tiếp xúc với bề mặt tiếp xúc trực tiếp với sản phẩm là nước sạch theo quy định tại mục 1.3.10 của Quy chuẩn này

2.13.3.2. Hệ thống sản xuất và cung cấp hơi nước cho cơ sở phải:

a. Được thiết kế hợp lý và bọc cách nhiệt đường ống.

b. Chế tạo bằng vật liệu thích hợp.

c. An toàn cho quá trình sử dụng, dễ bảo dưỡng, sửa chữa.

### 2.13.4. Hệ thống cung cấp không khí nén và các khí khác

2.13.4.1. Không khí nén và các khí khác khi tiếp xúc trực tiếp, hoặc gián tiếp với sản phẩm, phải không có dầu, hoặc các chất độc khác và không làm nhiễm bẩn sản phẩm.

2.13.4.2. Nếu là không khí nén, phải qua phin lọc không khí ở đầu vào. Phin lọc được đặt ở nơi sạch sẽ.

### 2.13.5. Yêu cầu đối với kho đông bảo quản thủy sản.

a. Làm bằng  vật liệu bền, nhẵn, không độc, không thấm nước và không rỉ,

b. Hệ thống lạnh đủ công suất duy trì nhiệt độ tâm sản phẩm ở thời điểm đầy hàng đạt -18oC, hoặc thấp hơn,

c. Nhiệt độ kho đông phải được giám sát và ghi tự động. Có nhiệt kế lắp đặt tại nơi dễ nhìn, dễ đọc, nhiệt kế có độ chính xác đến 0.5oC.

d. Trong trường hợp nhiệt kế tự ghi hỏng, phải tiến hành theo dõi và vẽ biểu đồ nhiệt độ với tần suất tối thiểu 2 giờ/lần và không quá thời hạn 30 ngày kể từ khi thiết bị hỏng phải thay thể bằng thiết bị mới

e. Bộ cảm nhiệt của nhiệt kế được đặt ở nơi có nhiệt độ cao nhất trong kho

g. Khi xả băng, nước từ giàn lạnh chảy hết được ra ngoài

### 2.13.6. Yêu cầu đối với kho mát bảo quản thủy sản.

a. Làm bằng  vật liệu bền, nhẵn, không độc, không thấm nước và không rỉ,

b. Hệ thống lạnh đủ công suất duy trì nhiệt độ tâm sản phẩm ở thời điểm đầy hàng đạt -4oC,

c. Nhiệt độ kho mát phải được giám sát và ghi tự động. Có nhiệt kế lắp đặt tại nơi dễ nhìn, dễ đọc, nhiệt kế có độ chính xác đến 0.5oC.

d. Trong trường hợp nhiệt kế tự ghi hỏng, phải tiến hành theo dõi và vẽ biểu đồ nhiệt độ với tần suất tối thiểu 2 giờ/lần và không quá thời hạn 30 ngày kể từ khi thiết bị hỏng phải thay thể bằng thiết bị mới

e. Bộ cảm nhiệt của nhiệt kế được đặt ở nơi có nhiệt độ cao nhất trong kho mát

### 2.13.7. Yêu cầu đối với kho bảo quản nước đá

a. Có bề mặt nhẵn, không độc, không thấm nước

b. Kín, cách nhiệt, có ô cửa đóng kín được

c. Dễ làm vệ sinh , khử trùng

d. Bố trí và kết cấu tránh được khả năng lây nhiễm mối nguy gây mất an toàn thực phẩm

### 2.13.8.  Kho bảo ôn chứa nguyên liệu thuỷ sản

a. Kết cấu vững chắc, có bề mặt nhẵn, không độc, không thấm nước, dễ làm vệ sinh

b.Được thiết kế và bảo trì phù hợp, không ảnh hưởng đến an toàn và độ tươi của nguyên liệu.

### 2.13.9. Kho chứa bao bì, vật liệu bao gói sản phẩm thuỷ sản phải

a. Kín, khô ráo, thoáng mát

b. Bao bì, vật liệu bao gói sản phẩm không để trực tiếp dưới nền kho

## 2.14. Quy định riêng đối với sản phẩm thủy sản còn sống

2.14.1. Nước hoặc vật liệu để giữ sống hoặc duy trì thủy sản ở trạng thái tiềm sinh phải không gây độc cho sức khỏe người sử dụng.

2.14.2. Nếu giữ sống bằng phương pháp thổi khí thì khí phải không lẫn dầu và các chất khác gây mất an toàn thực phẩm

2.14.3. Dụng cụ chứa đựng, phương tiện vận chuyển thủy sản phải sạch, không rỉ, không gây mất an toàn thực phẩm và phải dễ làm vệ sinh, khử trùng.

## 2.15. Qui định riêng đối với xử lý sản phẩm thuỷ sản tươi

2.15.1. Trước khi đóng gói, sản phẩm đã qua xử lý phải được làm lạnh xuống nhiệt độ +4oC hoặc thấp hơn, nhưng không dưới -1oC.

2.15.2. Nước đá dùng để bảo quản , đóng gói sản phẩm thuỷ sản tươi phải đủ để duy trì nhiệt độ theo yêu cầu khi vận chuyển sản phẩm.

2.15.3. Sản phẩm thuỷ sản khi được chuyển đến các cơ sở chế biến, tiêu thụ, nếu chưa chế biến, hoặc tiêu thụ ngay, phải được duy trì ở nhiệt độ từ  -1oC đến +4oC.

2.15.4. Dụng cụ chứa đựng sản phẩm thuỷ sản tươi, phải theo đúng quy định tại Mục 2.3 của Quy chuẩn này.

## 2.16. Quy định riêng đối với chế biến sản phẩm thuỷ sản đông lạnh

### 2.16.1. Rã đông

2.16.1.1. Rã đông sản phẩm phải được tiến hành trong điều kiện vệ sinh, hạn chế thấp nhất nguy cơ làm giảm chất lượng sản phẩm và lây nhiễm mối nguy an toàn thực phẩm.

2.16.1.2.  Quá trình rã đông phải kết thúc khi nhiệt độ tâm sản phẩm đạt -1oC. Sản phẩm đã rã đông phải được chế biến ngay. Khi chưa được chế biến ngay, sản phẩm rã đông phải được  duy trì ở nhiệt độ gần 0oC.

### 2.16.2. Cấp đông

2.16.2.1. Sau khi đã hoàn tất  những công đoạn xử lý cần thiết,thủy sản phải được  cấp đông  càng nhanh càng tốt. Nếu vì lý do nào đó phải chờ đợi,thủy sản  phải được chờ đông  ở nhiệt độ từ -1oC đến +4oC, thời gian chờ đông không quá 8 giờ

2.16.2.2. Cấp đông sản phẩm thuỷ sản phải được tiến hành trong các thiết bị đủ công suất, đảm bảo đạt nhiệt độ đóng băng và thấp hơn càng nhanh càng tốt.

2.16.2.3. Khi lựa chọn phương pháp cấp đông, phải chú ý đến thời gian cấp đông, loại nguyên liệu và đặc tính của sản phẩm . Có thể sử dụng phương pháp cấp đông tiếp xúc, đông gió, hoặc sử dụng tác nhân lạnh bay hơi tiếp xúc trực tiếp với sản phẩm.

2.16.2.4. Chỉ được phép sử dụng không khí, nitơ lỏng, đioxyt cacbon rắn làm các tác nhân lạnh bay hơi tiếp xúc trực tiếp với sản phẩm.

2.16.2.5. Khi sắp xếp sản phẩm trong hầm đông, phải đảm bảo cho dòng không khí lạnh có thể đi qua toàn bộ bề mặt sản phẩm cần cấp đông.

### 2.16.3. Mạ băng

2.16.3.1. Thuỷ sản đông lạnh phải được mạ băng trong điều kiện hợp vệ sinh, đảm bảo không bị lây nhiễm .

2.16.3.2. Nước để mạ băng phải là nước sạch và được làm lạnh ở nhiệt độ dưới +4oC.

2.16.3.3. Thiết bị mạ băng phải được thiết kế và chế tạo bằng vật liệu có bề mặt cứng, nhẵn, không rỉ, dễ làm vệ sinh, không gây nhiễm mối nguy cho sản phẩm.

### 2.16.4. Bao gói

2.16.4.1. Sản phẩm phải được bao gói trong điều kiện hợp vệ sinh, đảm bảo không lây nhiễm mối nguy gây mất an toàn thực phẩm cho sản phẩm.

2.16.4.2. Sản phẩm thuỷ sản đông  phải được bao gói kín khi bảo quản trong kho  đông.

2.16.4.3. Nếu bao gói tạm thì phải có đầy đủ thông tin truy xuất theo qui định

2.16.4.4. Ghi nhãn

Nhãn sản phẩm phải đáp ứng các yêu cầu cần thiết theo quy định hiện hành.

## 2.17. Quy định riêng đối với chế biến sản phẩm thuỷ sản có xử lý nhiệt

2.17.1. Cơ sở phải thiết lập chế độ xử lý nhiệt phù hợp, phải làm thực nghiệm với từng loại sản phẩm được chế biến.

2.17.2.Quá trình xử lý nhiệt phải đảm bảo nâng nhiệt độ sản phẩm được gia nhiệt đến nhiệt độ qui định và trong khoảng thời gian đã xác định. Phải thường xuyên kiểm tra các thông số chính có liên quan như nhiệt độ, thời gian.

2.17.3. Tác nhân sử dụng để gia nhiệt sản phẩm phải đảm bảo an toàn thực phẩm và không là nguồn lây nhiễm mối nguy gây mất an toàn thực phẩm vào  sản phẩm. Nếu sử dụng nước/hơi nước để gia nhiệt trực tiếp thì nước phải đạt yêu cầu nêu tại mục 1.3.10 của Quy chuẩn này

2.17.4. Sản phẩm sau khi gia nhiệt xong phải được làm lạnh/làm nguội càng nhanh càng tốt. Tác nhân làm nguội phải đảm bảo không trở thành nguồn lây nhiễm mối nguy gây mất an toàn thực phẩm vào  sản phẩm.

2.17.5. Sau khi gia nhiệt sản phẩm phải được làm lạnh/ làm nguội và đóng gói trong điều kiện vô trùng.

## 2.18. Quy định riêng đối với chế biến thủy sản khô

2.18.1. Làm khô bằng ánh nắng mặt trời

2.18.1.1. Nền khu vực làm khô thủy sản phải là nền cứng, không có cát bụi, mùi hôi

2.18.1.2. Giàn phơi thủy sản phải bằng vật liệu bền, dễ làm sạch, không gây độc cho sản phẩm.

2.18.1.3. Khu vực phơi sản phẩm phải tránh được khói, bụi, mùi hôi và các chất gây mất an toàn thực phẩm khác

2.18.1.4. Giàn phơi phải đặt cách nền ít nhất 0.5m

2.18.1.5. Phải có biện pháp ngăn chặn động vật nuôi, động vậy hoang xâm nhập nơi phơi. Phải có biện pháp phòng ngừa nước mưa, biện pháp chống ruồi, nhặng đậu vào sản phẩm. Không được phun hóa chất diệt côn trùng lên sản phẩm và giàn phơi.

2.18.1.6. Thành phẩm thủy sản khô phải được đóng gói ngay hoặc được bảo quản trong điều kiện tránh được sự xâm nhập của ruồi, nhặng, động vật gây hại và các mối nguy gây mất an toàn thực phẩm.

2.18.2. Làm khô bằng phương pháp gia nhiệt nhân tạo

2.18.2.1. Không khí nóng tiếp xúc trực tiếp với sản phẩm phải sạch, không có mùi lạ và không làm ảnh hưởng tới an toàn thực phẩm thủy sản.

2.18.2.2. Quá trình làm nguội, đóng gói sản phẩm phải đảm bảo an toàn thực phẩm.

2.18.3. Sau khi đóng gói thủy sản khô phải được bảo quản ở chế độ nhiệt độ quy định của từng loại sản phẩm

## 2.19. Quy định riêng đối với chế biến sản phẩm thủy sản mắm

2.19.1. Dụng cụ chứa đựng để lên men thủy sản phải bền, không bị ăn mòn hóa học, không rò rỉ, dễ làm vệ sinh và khử trùng.

2.19.2. Khu vực chứa dụng cụ chứa đựng thủy sản để lên men phải là nền lát xi măng hoặc lát gạch; phải thoáng, không có mùi hôi, khói, bụi; ngăn chặn được động vật nuôi, động vật gây hại xâm nhập.

2.19.3. Phải có cấu trúc ngăn chặn nước mưa, nước lã, ngăn chặn ruồi, nhặng tiếp xúc với sản phẩm thủy sản lên men. Không được phun hóa chất diệt ruồi lên thủy sản và dụng cụ chứa đựng thủy sản chờ lên men.

2.19.4. Thủy sản dạng mắm thành phẩm phải được đóng gói trong phòng sạch, thoáng, không bị lây nhiễm mối nguy gây mất an toàn thực phẩm.

2.19.5. Thủy sản dạng mắm sau khi đóng gói phải được bảo quản theo yêu cầu nhiệt độ của từng loại sản phẩm.

# III. QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ

3.1. Công bố hợp quy:

3.1.1. Cơ sở phải thực hiện công bố hợp quy theo quy định tại Thông tư số 55/2012/TT-BNNPTNT ngày 31/10/2012 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các văn bản pháp luật hiện hành.

3.1.2. Hồ sơ công bố hợp quy gửi về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nơi cơ sở hoạt động sản xuất, kinh doanh.

3.1.3. Phương thức đánh giá hợp quy: được thực hiện theo đánh giá điều kiện an toàn thực phẩm của quá trình sản xuất được quy định trong quy chuẩn nay và giám sát thông qua thử nghiệm mẫu lấy tại nơi sản xuất và trên thị trường kết hợp với đánh giá quá trình sản xuất

3.2. Giám sát và xử lý

3.2.1. Cơ sở phải chịu sự thanh tra, kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hoặc cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền ở địa phương

3.2.2. Việc tiến hành thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm phải tuân thủ theo quy định của pháp luật hiện hành

3.3. Tổ chức thực hiện

3.3.1. Các cơ sở tại mục 1.2 của Quy chuẩn này có trách nhiệm tuân thủ các quy định kỹ thuật của quy chuẩn này và phải đáp ứng các quy định trong quy chuẩn riêng cho từng loại hình sản xuất thủy sản.

3.3.2. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan phổ biến, hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện quy chuẩn này; trình Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn điều chỉnh, bổ sung Quy chuẩn này khi cần thiết.

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU	1

Chương 1	2

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG	2

1.1. Phạm vi điều chỉnh	2

1.2. Đối tượng áp dụng	2

1.3. Giải thích từ ngữ	3

Chương 2	6

QUY ĐỊNH KỸ THUẬT	6

2.1. Yêu cầu về địa điểm và môi trường chung quanh của cơ sở	6

2.1.1. Yêu cầu chung	6

2.1.2. Yêu cầu đối với các cơ sở sản xuất nguyên liệu thủy sản	6

2.1.3. Yêu cầu đối với cơ sở sơ chế, chế biến thủy sản làm sẵn và thủy sản ăn liền và cơ sở cung ứng nước đá	7

2.2. Yêu cầu về bố trí và kết cấu các khu chức năng của cơ sở	7

2.2.1. Yêu cầu chung	7

2.2.2. Yêu cầu đối với cơ sở sản xuất nguyên liệu thủy sản trên tàu, thuyền khai thác thủy sản, tàu thu mua; cơ sở thu mua và bảo quản thủy sản	7

2.2.3. Yêu cầu đối với cơ sở chế biến thủy sản làm sẵn và cơ sở chế biến thủy sản ăn liền	8

2.3. Thiết bị, dụng cụ sản xuất nguyên liệu, sơ chế, chế biến	10

2.3.1. Yêu cầu chung:	10

2.3.2. Yêu cầu đối với thiết bị và dụng cụ tại cơ sở sản xuất thủy sản làm sẵn và thủy sản ăn liền	11

2.4. Yêu cầu đối với thu gom và xử lý chất thải	12

2.4.1. Quy định chung	12

2.4.2. Thu gom và xử lý chất thải lỏng	12

2.4.3. Thu gom chất thải rắn	12

2.4.4. Xử  lý chất thải khí	13

2.5. Yêu cầu đối với phương tiện làm vệ sinh và khử trùng cho người vào nơi sản xuất thủy sản	13

2.6. Yêu cầu đối với bảo hộ lao động cho người vào cở sở sản xuất thủy sản	14

2.7. Yêu cầu đối với nhà vệ sinh	14

2.8. Yêu cầu đối với phương tiện làm vệ sinh, khử trùng nhà xưởng,thiết bị và dụng cụ chế biến	15

2.8.1. Yêu cầu chung:	15

2.8.2. Cơ sở chế biến thủy sản làm sẵn và cơ sở chế biến thủy sản ăn liền phải:	15

2.9. Yêu cầu đối với thiết bị khử trùng	16

2.10. Yêu cầu về bảo trì điều kiện sản xuất	16

2.11. Yêu cầu đối với phương tiện vận chuyển thủy sản	16

2.12. Ngăn chặn động vật gây hại	17

2.13. Yêu cầu đối với các công trình phụ trợ	17

2.13.1. Hệ thống cung cấp nước	17

2.13.2. Hệ thống cung cấp nước đá	18

2.13.3. Hệ thống cung cấp hơi nước	19

2.13.4. Hệ thống cung cấp không khí nén và các khí khác	19

2.13.5. Yêu cầu đối với kho đông bảo quản thủy sản.	19

2.13.6. Yêu cầu đối với kho bảo quản nước đá	20

2.13.7.  Kho bảo ôn chứa nguyên liệu thuỷ sản	20

2.13.8. Kho chứa bao bì, vật liệu bao gói sản phẩm thuỷ sản phải	20

2.14. Quy định riêng đối với sản phẩm thủy sản còn sống	20

2.15. Qui định riêng đối với xử lý sản phẩm thuỷ sản tươi	20

2.16. Quy định riêng đối với chế biến sản phẩm thuỷ sản đông lạnh	21

2.16.1. Rã đông	21

2.16.2. Cấp đông	21

2.16.3. Mạ băng	21

2.16.4. Bao gói	22

2.17. Quy định riêng đối với chế biến sản phẩm thuỷ sản có xử lý nhiệt	22

2.18. Quy định riêng đối với chế biến thủy sản khô	22

2.19. Quy định riêng đối với chế biến sản phẩm thủy sản mắm	23

Chương 3.	24

QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ	24

# Text boxes

DỰ THẢO 2