THUYẾT MINH

SỬA ĐỔI  QCVN 02-01:2009/BNNPTNT

“QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA

CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH THỰC PHẨM THỦY SẢN –

ĐIỀU KIỆN CHUNG ĐẢM BẢO AN TOÀN THỰC PHẨM”

Fisheries Food Business Operators – General conditions for food safety

1. Lý do cần soát xét QCVN 02-01:2009/BNNPTNT

1.1. Các QCVN đã ban hành theo số hiệu“QCVN 02…”cho lĩnh vực thủy sản

1.1.1. Danh mục các quy chuẩn có ký hiệu “QCVN 02-…” đã ban hành

| TT | Số hiệu QCVN | Tên gọi |
| --- | --- | --- |
| 1 | QCVN 02 - 01: 2009/BNNPTNT | Cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm thuỷ sản - Điều kiện chung đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm |
| 2 | QCVN 02 - 02: 2009/BNNPTNT | Cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm thuỷ sản - Chương trình đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm theo nguyên tắc HACCP |
| 3 | QCVN 02 - 03: 2009/BNNPTNT | Cơ sở chế biến thuỷ sản ăn liền - Điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm |
| 4 | QCVN 02 - 04: 2009/BNNPTNT | Cơ sở sản xuất đồ hộp thuỷ sản - Điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm |
| 5 | QCVN 02 - 05: 2009/BNNPTNT | Cơ sở chế biến thuỷ sản khô - Điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm |
| 6 | QCVN 02 - 06: 2009/BNNPTNT | Cơ sở sản xuất nước mắm - Điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm |
| 7 | QCVN 02 - 07: 2009/BNNPTNT | Cơ sở sản xuất nhuyễn thể hai mảnh vỏ - Điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm |
| 8 | QCVN 02 - 08: 2009/BNNPTNT | Cơ sở sản xuất nước đá thuỷ sản - Điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm |
| 9 | QCVN 02 - 09: 2009/BNNPTNT | Kho lạnh thuỷ sản - Điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm |
| 10 | QCVN 02 - 10: 2009/BNNPTNT | Cơ sở thu mua thuỷ sản - Điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm |
| 11 | QCVN 02-11: 2009/BNNPTNT | Chợ cá - Điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm |
| 12 | QCVN 02 - 12: 2009/BNNPTNT | Cảng cá - Điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phầm |
| 13 | QCVN 02 - 13: 2009/BNNPTNT | Tàu cá - Điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm |
| 14 | QCVN 02 - 14: 2009/BNNPTNT | Cơ sở sản xuất thức ăn công nghiệp nuôi thuỷ sản - Điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm, vệ sinh thú y và bảo vệ môi trường |
| 15 | QCVN 02 - 15: 2009/BNNPTNT | Cơ sở sản xuất giống thủy sản - Điều kiện an toàn thực phẩm, an toàn sinh học và môi trường |
| 16 | QCVN 02 - 16: 2012/BNNPTNT | Cơ sở sản xuất nước mắm - Điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm |
| 17 | QCVN 02 - 17: 2012/BNNPTNT | Cơ sở sản xuất thủy sản khô - Điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm |
| 18 | QCVN 02 - 18: 2012/BNNPTNT | Cơ sở sản xuất sản phẩm thủy sản dạng mắm - Điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm |
| 19 | QCVN 02 - 19: 2014/BNNPTNT | Cơ sở nuôi tôm nước lợ - Điều kiện đảm bảo vệ sinh thú y, bảo vệ môi trường và an toàn thực phẩm |
| 20 | QCVN 02 - 20: 2014/BNNPTNT | Cơ sở nuôi cá tra trong ao - Điều kiện đảm bảo vệ sinh thú y, bảo vệ môi trường và an toàn thực phẩm |
| 21 | QCVN 02 - 21: 2015/BNNPTNT | Trang bị an toàn tàu cá |
| 22 | QCVN 02 - 22: 2015/BNNPTNT | Cơ sở nuôi cá lồng/bè nước ngọt - Điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường |
| 23 | QCVN 02 - 23: 2017/BNNPTNT | Cơ sở sản xuất kinh doanh thủy sản nhỏ lẻ - Yêu cầu bảo đảm ATTP |
| 24 | QCVN 02 - 24: 2017/BNNPTNT | Cơ sở sản xuất dầu cá, mỡ cá - Yêu cầu bảo đảm ATTP |
| 25 | QCVN 02 - 27: 2017/BNNPTNT | Sản phẩm thủy sản – cá tra phi lê đông lạnh |

1.1.2. Nhận xét

a. Trong số 25 quy chuẩn nêu trên có:

- 18 quy chuẩn về “điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm”, một số quy chuẩn có thêm chữ vệ sinh?

-  5 quy chuẩn,ngoài nội dung “điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm” còn có thêm “điều kiện vệ sinh thú y và an toàn môi trường”

- 2 quy chuẩn không thuộc nội dung “đảm bảo an toàn thực phẩm” là: “QC 02-21: Trang bị an toàn tàu cá” và “QC 02-27: Sản phẩm thủy sản – cá tra phi lê đông lạnh”

b. Trong 18 quy chuẩn về điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm thì:

QCVN 02-01 - Về điều kiện sản xuất (phần cứng) và QCVN 02-02 - Về chương trình kiểm soát an toàn thực phẩm (phần mềm) là 2 văn bản gốc (nền tảng) làm cơ sở cho việc xây dựng các QCVN tiếp theo (ĐK SX và chương trình QL ATTP cho từng mặt hàng hoặc từng loại công nghệ chế biến)

1.2. Sự cần thiết phải soát xét QCVN 02-01:2009/BNNPTNT

1.2.1. Cập nhật kiến thức của Thế giới

QCVN 02-01:2009/BNNPTNT, ban hành năm 2009 đến nay đã hơn 8 năm. Từ đó đến nay, nhận thức về mối nguy và biện pháp kiểm soát mối nguy gây mất an toàn thực phẩm của Tổ chức Nông nghiệp và Thực phẩm thế giới (FAO), các quốc gia khu vực và quốc gia có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn thực phẩm (đồng thời là quốc gia nhập khẩu thủy sản chủ yếu của Việt Nam) đã có 1 số bổ sung điều chỉnh, dẫn tới QCVN 02-01 cần được soát xét,bổ sung, điều chỉnh nhằm đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế và tăng thêm hiệu quả của chương trình quản lý an toàn thực phẩm của các doanh nghiệp.

1.2.2. Nội dung QCVN 02-01 có một số tồn tại chủ yếu như sau:

a. Chưa phân biệt rõ giữa các: công đoạn sản xuất thủy sản nguyên liệu (Raw); công đoạn sản xuất sản phẩm thủy sản làm sẵn (Ready to cook); công đoạn sản xuất sản phẩm thủy sản ăn liền (Read to eat);

b. Chưa xác định đầy đủ các công nghệ chế biến thủy sản chủ yếu hiện có ở Việt Nam, nên mục “Quy định riêng cho từng loại công nghệ” còn thiếu một số công nghệ phổ biến như: chế biến thủy sản khô; chế biến thủy sản dạng mắm; an toàn thực phẩm trong đóng gói và vận chuyển thủy sản còn sống…;

c. Chỉ có chế biến sản phẩm làm sẵn và chế biến thủy sản ăn liền (dạng tươi, lạnh và đông) là có thể áp dụng đầy đủ nội dung quy chuẩn. Các dạng hình sản xuất khác ví dụ: Công đoạn sản xuất nguyên liệu; sản xuất thủy sản khô; sản xuất thủy sản dạng mắm; sản xuất thủy sản gia nhiệt…chỉ áp dụng được một phần;

d. QCVN 02-01 có một số nội dung thuộc về quy phạm thực hành sản xuất tốt (GMP), hoặc quy phạm vệ sinh chuẩn (SSOP), và kế hoạch HACCP là nội dung của “QCVN 02-02 chương trình quản lý an toàn thực phẩm theo nguyên tắc HACCP”. Nếu tiếp tục giữ những nội dung này trong QCVN 02-01 sẽ gây nên sự chồng chéo, mâu thuẫn với QCVN 02-02.

1.2.3. Những lý do nêu trên dẫn tới sự cần thiết phải soát xét bổ sung, sửa đổi:

QCVN 02-01:2009/BNNPTNT

CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH THỰC PHẨM THỦY SẢN –

ĐIỀU KIỆN CHUNG ĐẢM BẢO AN TOÀN THỰC PHẨM”

2. Các quan điểm chính trong soát xét QCVN 02-01

2.1. Cần giới hạn nội dung QCVN 02-01 chỉ quy định về điều kiên sản xuất (phần cứng)

Như trên đã trình bày: QCVN 02-01 và QCVN 02-02 là hai văn bản gốc, làm cơ sở để xây dựng các QCVN về an toàn thực phẩm cho các nhóm công nghệ/hoặc mặt hàng sản xuất tiếp theo. Nhưng QCVN 02-01 quy định về điều kiện sản xuất (phần cứng), còn QCVN 02-02 quy định về chương trình quản lý (phần mềm). Cả 2 văn bản cùng nhằm đạt tới mục tiêu an toàn thực phẩm, nhưng giới hạn nội dung của từng quy chuẩn là khác nhau. Trong đó QCVN 02-01 chỉ quy định về điều kiện sản xuất (phần cứng) của tất cả các dạng sản phẩm và mọi phương thức chế biến thủy sản. Những quy định liên quan đến GMP, SSOP, Kế hoạch kiểm soát mối nguy quan trọng (còn gọi là kế hoạch HACCP) sẽ được loại bỏ ra khỏi nội dung QCVN 02-01. Chi tiết xin xem sơ đồ tại Phụ lục 1

2.2. Cần có yêu cầu về điều kiện sản xuất phù hợp với từng công đoạn sản xuất  có yêu cầu về khác nhau về mối nguy vi sinh vật

a. Sản xuất nguyên liệu (Raw) gồm 2 chuỗi:

Chuỗi 1. Tàu, thuyền đánh bắt thủy sản ( tàu thu mua ( cảng cá

Chuỗi 2. Thu mua ( Bảo quản thủy sản nuôi, trồng.

b. Sản xuất thủy sản làm sẵn (Ready to cook)

c. Sản xuất thủy sản ăn liền (Ready to eat)

Yêu cầu về mối nguy vi sinh (tổng số vi sinh vật có trong 1gr sản phẩm) của CODEX và các quốc gia nhập khẩu thủy sản tiên tiến trên thế giới đối với: Sản phẩm thủy sản nguyên liệu (Raw) không quá 106; đối với sản phẩm thủy sản làm sẵn(Ready to cook) không quá 105 và đối với sản phẩm thủy sản ăn liền (Ready to eat) không quá 104.  Điều đó lý giải vì sao thanh tra an toàn thực phẩm của EU, Mỹ , Nhật và cán bộ kiểm tra ĐKSX của NAFIQAD chấp nhận điều kiện sản xuất ở công đoạn sản xuất nguyên liệu thấp hơn công đoạn chế biến và đòi hỏi rất cao ở công đoạn sản xuất thủy sản ăn liền. Quan điểm này sẽ được thể hiện rõ hơn trong dự thảo sửa đổi lần này.

2.3. Mối nguy trong công đoạn sản xuất nguyên liệu thủy sản

Trong công đọan sản xuất nguyên liệu những mối nguy gây mất an toàn thực phẩm như: thủy sản có mối nguy gắn liền; mối nguy do ô nhiễm môi trường đối với thủy sản khai thác tự nhiên và mối nguy dư lượng hóa chất, kháng sinh đối với thủy sản nuôi, trồng  trong QCVN 02-01 chưa quy định, trong dự thảo lần này sẽ được đề cập

2.4. Mối nguy gắn với công nghệ chế biến

Ở Việt Nam, tại thời điểm hiện nay có các công nghệ chế biến chủ yếu sau:

i. Thủy sản còn sống

ii. Thủy sản tươi, lạnh, đông

iii. Thủy sản khô

iv. Thủy sản mắm

vi. Thủy sản gia nhiệt

vi. Thủy sản phối chế

vii. Đặc sản

Do đặc điểm công nghệ sẽ dẫn tới những mối nguy khác nhau và yêu cầu về điều kiện sản xuất để phòng ngừa, loại bỏ và ngăn chặn mối nguy gây mất an toàn thực phẩm vì thế cũng khác nhau. Nếu trong hợp trong phần quy định chung cho tất các loại công nghệ chế biến chưa đáp ứng thì sẽ được quy định tại mục “yêu cầu riêng cho nhóm công nghệ”. Chi tiết xin xem Phụ lục 2

3. Phương pháp soát xét

3.1. Lần lượt soát xét từng mục của Quy chuẩn 02-01. Căn cứ vào quan điểm đã nêu tại mục 2 để đề xuất “bổ sung thêm”, “loại bỏ” hoặc “điều chỉnh” nội dung quy chuẩn cho phù hợp với quan điểm mới.

3.2. Trong mỗi phần đều xem xét cách viết theo trình tự sau:

a. Quy định chung: Nêu những yêu cầu chung cho tất cả các cấp độ mối nguy sinh học  của sản phẩm và các phương pháp chế biến

b. Yêu cầu cho nhóm sản xuất nguyên liệu

c. Yêu cầu cho nhóm sản xuất sản phẩm làm sẵn và sản phẩm ăn liền. Trong trường hợp cần thiết sẽ nêu thêm yêu cầu cho nhóm sản phẩm ăn liền.

3.4. Đối với những mối nguy của “phần cứng”  do công nghệ chế biến (riêng biệt) gây ra sẽ được đưa vào mục “yêu cầu riêng đối với công nghệ”.

3.5. Trong quá trình soát xét, những góp ý của các cơ sở sản xuất, kinh doanh; các cơ quan quản lý chất lượng và an toàn thực phẩm thủy sản đều đã được xem xét để bổ sung vào dự thảo. Chi tiết nội dung soát xét QCVN 02-01 được trình bày tại phụ lục 3

| Nhóm biên soạn: Trần Đăng Ninh Khúc Tuấn Anh Phạm Thái Quốc Lương Trọng Anh Ngô Văn Sinh Đỗ Đức Bản Nguyễn Tử Cương | TM. Nhóm biên soạn Trần Đăng Ninh |
| --- | --- |

Phụ lục 1. Chương trình Quản lý An toàn thực phẩm theo Quan điểm HACCP

Chương trình quản lý an toàn thực phẩm theo quan điểm HACCP gồm 3 phần:

(1). Điều kiện tiên quyết (Điều kiện có tính quyết định phải làm đầu tiên)

- Phải học để có kiến thức về HACCP

- Nhận diện mối nguy gây mất an toàn thực phẩm do phần cứng gây ra (gồm CP, CCP) và xây dựng mới hoặc cải tạo nâng cấp, sửa chữa để loại bỏ mối nguy.

(2) Chương trình tiên quyết (chương trình mang tính quyết định phải làm đầu tiên), gồm:

- GMP – Quy phạm thực hành sản xuất tốt quy định trình tự thao tác kỹ thuật phải tuân thủ để sản xuất ra sản phẩm đáp ứng yêu cầu chất lượng, đồng thời kiểm soát các mối nguy thường (CP) do quy trình sản xuất gây ra.

- SSOP – Quy phạm vệ sinh chuẩn đề cập tới 2 nội dung: Yêu cầu an toàn thực phẩm đối với tất cả cá yếu tố tham gia vào quá trình sản xuất (phần cứng) và quy định kỹ thuật làm vệ sinh khử trùng để loại bỏ mối nguy.

(3) Kế hoạch kiểm soát mối nguy quan trọng (CCP)

Tất cả mối nguy quan trọng được nhận diện ở phần 1 và phần 2 của chương trình HACCP đều được lập thành kế hoạch kiểm soát mối nguy quan trọng với 5 câu hỏi (Cái gì? Ởđâu? Khi nào? Như thế nào? Và ai thực hiện?

Phụ lục 2. Sơ đồ công nghệ chế biến thủy sản ở Việt Nam

Phụ lục 3. Nội dung soát xét QCVN 02-01

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

QCVN …-…. : 2017/BNNPTNT

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA

CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH THỰC PHẨM THỦY SẢN –

ĐIỀU KIỆN CHUNG ĐẢM BẢO AN TOÀN THỰC PHẨM

Fisheries Food Business Operators –

General conditions for food safety

(Giữ nguyên, chỉ thay đổi năm ban hành)

HÀ NỘI - 2017

LỜI NÓI ĐẦU

QCVN …-… : 2017/BNNPTNT do Cục Quản lý chất lượng Nông, Lâm và Thủy sản biên soạn, Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường trình duyệt và được ban hành theo thông tư số     /2017/TT-BNNPTNT ngày       tháng     năm 2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

(Giữ nguyên, chỉ thay đổi năm ban hành)

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA

CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH THỰC PHẨM THỦY SẢN –

ĐIỀU KIỆN CHUNG ĐẢM BẢO AN TOÀN THỰC PHẨM

Fisheries Food Business Operators – General conditions for food safety

Chương 1

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

1.1. Phạm vi điều chỉnh

Gốc:

Quy chuẩn này quy định những điều kiện cơ bản để đảm bảo an toàn thực phẩm (ATTP) cho các cơ sở sản xuất kinh doanh thủy sản dùng làm thực phẩm

Dự thảo:

Quy chuẩn này quy định những yêu cầu cơ bản đối  với điều kiện sản xuất (phần cứng) từ sản xuất nguyên liệu đến chế biến và bảo quản thủy sản, nhằm phòng ngừa, ngăn chặn hoặc khống chế mối nguy gây mất an toàn thực phẩm tới dưới mức giới hạn gây hại cho sức khỏe người sử dụng.

Lý do:

Xác định rõ: i) chỉ nhằm vào phần cứng; ii) công đoạn sản xuất từ nguyên liệu ( sơ chế, chế biến đến bảo quản thành phẩm; iii) phòng ngừa, ngăn chặn hoặc khống chế mối nguy do phần cứng gây ra

Gốc:

1.2. Đối tượng áp dụng

1.2.1. Quy chuẩn này áp dụng cho các cơ sở sản xuất kinh doanh thủy sản dùng làm thực phẩm (sau đây gọi tắt là cơ sở) thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn.

1.2.2. Quy chuẩn này không áp dụng cho các cơ sở sản xuất với mục đích tự tiêu dùng.

Dự thảo:

1.2.1.  Quy chuẩn này áp dụng cho các cơ sở sản xuất nguyên liệu thủy sản (công đoạn đánh bắt, bảo quản thủy sản tự nhiên và công đoạn thu hoạch, bảo quản thủy sản nuôi trồng); cơ sở chế biến thủy sản làm sẵn bao gồm chợ thủy sản đầu mối, cơ sở chế biến thủy sản ăn liền và bảo quản sản phẩm thủy sản trước khi đưa ra thị trường tiêu thụ nội địa hoặc xuất khẩu, thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

1.2.2. Quy chuẩn này không áp dụng cho:

1.2.2.1. Cơ sở sản xuất thủy sản với mục đích tự tiêu thụ

1.2.2.2. Cơ sở sản xuất sản phẩm thủy sản không dùng làm thực phẩm

1.2.2.3. Chợ bán lẻ thủy sản

Lý do: Xác định quá trình sản xuất thủy sản gồm:

a. Sản xuất nguyên liệu thủy sản gồm 2 chuỗi: i) đánh bắt và bảo quản thủy sản tự nhiên ( bốc dỡ thủy sản tại cảng và ii) thu mua, bảo quản thủy sản tại nơi nuôi ( Tên tiếng Anh tương ứng là Raw

b. Sản xuất sản phẩm thủy sản gồm 2 cấp độ an toàn thực phẩm (mối nguy sinh học) là:

i) Sản phẩm thủy sản làm sẵn (cần làm chín trước khi ăn) tiếng Anh tương ứng là Ready to cook

ii) Sản phẩm thủy sản ăn liền (không cần làm chín trước khi ăn, lưu ý là nhóm này có cả thủy sản ăn sống), tiếng Anh tương ứng là Ready to eat

Những khái niệm trên được phổ cập trong các bài giảng về HACCP trên toàn thế giới

1.3. Giải thích từ ngữ

Trong quy chuẩn này các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

Gốc:

1.3.1.	Thủy sản: động vật, thực vật sống trong nước và lưỡng cư, kể cả trứng và những bộ phận của chúng

Dự thảo:

1.3.1. Giữ nguyên định nghĩa theo quy chuẩn

Gốc:

1.3.2.	Thủy sản sống: động vật thuỷ sản đang còn sống hoặc đang giữ ở trạng thái tiềm sinh

Dự thảo:

1.3.2. Thủy sản sống: động vật, thực vật thuỷ sản đang còn sống hoặc đang giữ ở trạng thái tiềm sinh

Gốc:

1.3.3.	 Sản phẩm thủy sản: sản phẩm có nguồn gốc từ thủy sản được sử dụng làm thực phẩm hoặc thực phẩm phối chế mà thành phần của nó có chứa thủy sản.

Dự thảo:

1.3.2. Giữ nguyên định nghĩa của quy chuẩn

Gốc:

1.3.4.	Sản phẩm thủy sản tươi: các sản phẩm thủy sản, nguyên con hoặc đã sơ chế, chưa được sử dụng bất cứ hình thức xử lý nào để bảo quản ngoài việc làm lạnh.

Dự thảo: Bỏ

Gốc:

1.3.4.	Sơ chế: là hoạt động chia tách ra từng phần, cắt, bỏ xương, băm, lột da, nghiền, làm sạch, bóc vỏ, cán mỏng, làm lạnh, đông lạnh hay rã đông.

Dự thảo:

1.3.5. Sơ chế: là hoạt động chia tách ra từng phần, cắt, bỏ xương, băm, lột da, nghiền, làm sạch, bóc vỏ, cán mỏng, làm lạnh,làm đông hay rã đông

Gốc:

1.3.6.	Chế biến: là bất kì hoạt động nào về căn bản làm thay đổi sản phẩm ban đầu, bao gồm gia nhiệt, xông khói, làm chín, làm khô, ướp tẩm gia vị, chiết xuất, bóc tách hay kết hợp các hoạt động trên.

Dự thảo:

1.3.5. Chế biến: là bất kì hoạt động nào về căn bản làm thay đổi sản phẩm ban đầu, bao gồm gia nhiệt, xông khói, làm chín, làm khô, làm mắm, ướp tẩm gia vị, chiết xuất, bóc tách hay kết hợp các hoạt động trên.

1.3.7.	Làm lạnh: quá trình làm giảm nhiệt độ của sản phẩm thuỷ sản tới, hoặc gần tới nhiệt độ đóng băng và được duy trì ở nhiệt độ ấy.

Gốc:

1.3.8.	Đông lạnh: quá trình làm giảm nhiệt độ của sản phẩm thuỷ sản tới -18oC hoặc thấp hơn.

Dự thảo:

1.3.7. Làm đông : quá trình làm giảm nhiệt độ của sản phẩm thuỷ sản tới -18oC hoặc thấp hơn

Gốc:

1.3.9. Chất lây nhiễm: là bất kỳ tác nhân sinh học, hóa học hay hợp chất khác không chủ định đưa vào thực phẩm nhưng có khả năng ảnh hưởng đến chất lượng, an toàn thực phẩm.

Dự thảo:

1.3.8. Chất lây nhiễm: là bất kỳ tác nhân vật lý, hóa học, sinh học, hay hợp chất khác không chủ định đưa vào thực phẩm nhưng có khả năng ảnh hưởng đến chất lượng, an toàn thực phẩm.

Gốc:

1.3.10. Lây nhiễm: Có sự hiện hữu hoặc thâm nhập của các chất lây nhiễm vào sản phẩm.

Dự thảo:

1.3.9. Lây nhiễm: Có sự hiện diện hoặc thâm nhập của các chất lây nhiễm vào sản phẩm.

Gốc:

1.3.11. Nước sạch: nước đáp ứng các yêu cầu dùng cho chế biến thực phẩm theo Quy định của Bộ Y tế.

Dự thảo:

1.3.10. Nước sạch: nước đáp ứng các yêu cầu dùng cho chế biến thực phẩm theo quy định trong QCVN……

(Hiện nay chỉ mới có QCVN 01:2009/BYT quy định nước dùng cho các cơ sở chế biến thực phẩm, tuy nhiên số lượng chỉ tiêu cần kiểm tra rất nhiều, ngoài ra có một số chỉ tiêu tại Việt Nam chưa thực hiện được. Do đó chúng tôi phân vân chưa biết để theo QCVN 01:2009/BYT hay tiêu chuẩn nước dùng cho chế biến thủy sản của EU (Chỉ thị 98/83/EC).

Gốc:

1.3.12.  Nước biển sạch: là nước biển tự nhiên hay đã được xử lý không chứa các vi sinh vật, chất độc hại, phù du sinh vật biển, độc tố vi lượng có khả năng gây mất ATTP, ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng.

Dự thảo:

1.3.11. Nước biển sạch: là nước biển tự nhiên ở vùng biển sạch, xa đất liền, hoặc đã được sử lý không chứa các vi sinh vật, hóa chất độc, phù du sinh vật biển, độc tố vi lượng có khả năng gây mất an toàn thực phẩm

Gốc:

1.3.13. Lô hàng thủy sản: là tập hợp nhiều cá thể của cùng một đối tượng động thực vật thủy sản, có cùng một điều kiện bảo quản, thuộc một chủ sở hữu, được tập kết hoặc giao nhận cùng một thời gian và địa điểm

Dự thảo:

1.3.12. Lô hàng thủy sản: là tập hợp nhiều cá thể của cùng một đối tượng động, thực vật thủy sản, có cùng một điều kiện bảo quản, thuộc một chủ sở hữu, được tập kết hoặc giao nhận cùng một thời gian và địa điểm.

Dự thảo các thuật ngữ và giải thích mới:

1.3.13. Gia nhiệt: quá trình tăng nhiệt độ của thủy sản nhằm đáp ứng yêu cầu sử dụng của sản phẩm và tiêu diệt vi sinh vật gây bệnh trong sản phẩm.

1.3.14. Làm mắm: quá trình trộn muối (NaCl) vào thủy sản và để lên men tự nhiên hoặc cưỡng bức nhằm đáp ứng yêu cầu sử dụng của sản phẩm và ức chế hoặc tiêu diệt vi sinh vật gây bệnh trong sản phẩm.

1.3.15. Làm khô: quá trình sử dụng nhiệt độ tự nhiên hoặc cưỡng bức để giảm lượng nước trong sản phẩm, nhằm đáp ứng yêu cầu sử dụng của sản phẩm và ức chế vi sinh vật gây bệnh trong sản phẩm.

1.3.16. Sản phẩm thủy sản nguyên liệu: là thủy sản nguyên con hoặc đã sơ chế nhưng chưa được sử dụng bất kỳ hình thức xử lý nào để bảo quản ngoài việc làm lạnh.

1.3.17. Sản phẩm thủy sản làm sẵn: là sản phẩm đã được chia tách từng phần, cắt, bỏ xương, băm, nghiền, lột da, bóc vỏ, cán mỏng, gia nhiệt, ướp muối, người sử dụng cần làm chín trước khi ăn.

1.3.18. Sản phẩm thủy sản ăn liền: là thủy sản nguyên con đã được loại bỏ mối nguy gây mất an toàn thực phẩm hoặc đã được chế biến và làm chín, người sử dụng không cần làm chín trước khi ăn.

1.3.19. Mối nguy: là các tác nhân vật lý, hóa học và sinh học có khả năng gây hại cho sức khỏe người sử dụng.

1.3.20. Thực phẩm thủy sản có nguy cơ cao: là các loài thủy sản có mối nguy gắn liền và sản phẩm thủy sản không cần làm chín trước khi ăn

1.3.21. Điều kiện sản xuất thủy sản (phần cứng) là các yếu tố vật chất, tiếp xúc trực tiếp hoặc gián tiếp với thủy sản trong quá trình sản xuất nguyên liệu, sơ chế, chế biến và bảo quản thủy sản.

1.3.22. Phòng ngừa mối nguy: là việc thực hiện các biện pháp kỹ thuật và quản lý để mối nguy không xảy ra trong quá trình sản xuất nguyên liệu, sơ chế, chế biến và bảo quản thủy sản.

1.3.23. Loại bỏ mối nguy: là việc thực hiện các biện pháp kỹ thuật và quản lý để phát hiện và loại bỏ mối nguy ra khỏi quá trình sản xuất và trong thủy sản.

1.3.24. Khống chế mối nguy: là việc thực hiện các biện pháp kỹ thuật và quản lý nhằm khống chế mối nguy đã nhiễm vào thủy sản, để chúng không phát triển vượt quá giới hạn gây hại cho sức khỏe người sử dụng.

1.3.25. Cơ sở sản xuất, kinh doanh thủy sản: là các tàu/thuyền khai thác thủy sản; cảng cá; cơ sở thu mua và bảo quản thủy sản nuôi, trồng; cơ sở sơ chế, chế biến thủy sản; cơ sở bảo quản sản phẩm thủy sản trước khi đưa ra thị trường nội địa hoặc xuất khẩu (sau đây gọi chung là cơ sở)

Lý do: Giải thích từ ngữ

a. Giữ nguyên các từ ngữ trong quy chuẩn vì chúng được sử dụng trong nội dung của quy chuẩn

b. Bổ sung thêm các từ ngữ mới mà trong quy chuẩn có sử dụng đến

Chương 2

QUY ĐỊNH KỸ THUẬT

Gốc:

2.1. Quy định chung đối với cơ sở sản xuất kinh doanh thuỷ sản

2.1.1. Địa điểm

2.1.1.1. Cơ sở phải được bố trí ở vị trí phù hợp, không bị ảnh hưởng của các yếu tố như: mùi hôi, khói, bụi, các tác nhân gây nhiễm khác từ môi trường xung quanh và không bị ngập nước, đọng nước khi trời mưa, hoặc khi nước triều dâng cao.

2.1.1.2.Cơ sở đang hoạt động bị ảnh hưởng của các yếu tố kể trên, phải có biện pháp khắc phục, không để chúng trở thành nguồn gây nhiễm bẩn sản phẩm.

2.1.1.3.Địa điểm xây dựng/bố trí cơ sở phải hội đủ các yếu tố:

a. Có nguồn nước đảm bảo cho các hoạt động sản xuất thực phẩm.

b.Thuận tiện về giao thông vận chuyển sản phẩm thực phẩm.

2.1.2. Môi trường xung quanh

2.1.2.1.Khu vực xung quanh, đường, lối đi và các khu vực khác trong cơ sở phải lát bằng vật liệu cứng, bền, hoặc phủ cỏ, trồng cây.

2.1.2.2.Có hệ thống thoát nước tốt cho khu vực chung quanh và dễ làm vệsinh.

Dự thảo:

2.1. Yêu cầu về địa điểm và môi trường chung quanh của cơ sở

2.1.1. Yêu cầu chung

Cơ sở phải được bố trí ở điạ điểm thích hợp, không bị ảnh hưởng bới mùi hôi, khói, bụi và các tác nhân lây nhiễm khác từ môi trường chung quanh.

2.1.2. Yêu cầu đối với các cơ sở sản xuất nguyên liệu thủy sản

2.1.2.1. Cơ sở đánh bắt, thu mua thủy sản tự nhiên

a. Tàu, thuyền đánh bắt và tàu thu mua sơ chế, bảo quản thủy sản phải có:

i. Nguồn nước tự nhiên hoặc nước sạch đáp ứng yêu cầu rửa sạch tạp chất lẫn vào thủy sản;

ii. Diện tích mặt boong đủ rộng để phân loại, xử lý nguyên liệu thủy sản.

b. Cảng cá phải có :

i. Cầu cảng và phương tiện bốc dỡ thủy sản đáp ứng yêu cầu bốc dỡ thủy sản nhanh chóng, tránh làm dập nát thủy sản

ii. Không bị ngập nước khi trời mưa hoặc khi triều cường

iii. Nguồn điện đáp ứng yêu cầu sản xuất

iv. Mặt bằng có mái che để phân loại, xử lý và giao nhận thủy sản

v. Hệ thống cung cấp nước sạch, và  nước đá

vi. Thuận tiện đường giao thông

vii. Hệ thống thoát nước thải đáp ứng yêu cầu thoát nước, dễ làm vệ sinh và khử trùng

2.1.2.2. Cơ sở thu hoạch, thu mua và bảo quản thủy sản tại cơ sở nuôi phải có:

i. Nguồn nước tự nhiên sạch hoặc nước máy đáp ứng yêu cầu rửa sạch và loại bỏ tạp chất lẫn vào thủy sản

ii. Mặt bằng đủ rộng để thực hiện các hoạt động phân loại, sơ chế và bảo quản thủy sản;

iii. Thuận tiện dường giao thông.

2.1.3. Yêu cầu địa điểm đối với cơ sở sơ chế và chế biến thủy sản

a. Không bị ngập nước khi trời mưa hoặc khi triều cường;

b. Có nguồn nước đáp ứng yêu cầu trong QCVN…… cho các hoạt động sơ chế và chế biến thủy sản;

c. Có nguồn điện đáp ứng yêu cầu sản xuất;

d. Thuận tiện đường giao thông;

đ. Có hệ thống thoát nước tốt cho khu vực chung quanh

đ. Dễ làm vệ sinh, khử trùng;

e. Khu vực chung quanh, đường đi, khoảng trống và các khu vực khác bên ngoài nhà xưởng chế biến phải lát bằng vật liệu cứng, bền, hoặc phủ cỏ, trồng cây.

Lý do:

a. Thực tế yêu cầu về địa điểm cho tàu, thuyền, nơi thu mua tại cơ sở nuôi thủy sản không thể áp dụng được nguyên văn quy chuẩn hiện có

b. Dự thảo quy chuẩn tách thành 2 mục:

- Cơ sở sản xuất nguyên liệu, có yêu cầu về cơ sở vật chất khác biệt so với cơ sở có vị trí cố định và yêu cầu về an toàn thực phẩm chưa cao bằng cơ sở sản xuất thủy sản làm sẵn và cơ sở sản xuất thủy sản ăn liền

- Cơ sở sản xuất thuỷ sản làm sẵn và thủy sản ăn liền có địa điểm cố định trên mặt đât, yêu cầu về điều kiện an toàn thực phẩm cao hơn nhiều so với công đoạn sản xuất nguyên liệu

c. Trong dự thảo mới:

Nêu yêu cầu chung mà cả 2 nhóm sản xuất nguyên liệu và làm sẵn, ăn liền phải tuân thủ; sau đó tách ra những quy định riêng cho từng  nhóm

Gốc:

2.1.3. Yêu cầu về bố trí, thiết kế:

2.1.3.1.Có tường bao ngăn cách với bên ngoài.

2.1.3.2.Các khu vực sản xuất phải có kích thước phù hợp, đảm bảo các hoạt động chế biến sản phẩm thuỷ sản, cho phép thực hiện được việc bảo trì, làm vệ sinh hoặc khử trùng thích hợp.

2.1.3.3.Không tạo nơi ẩn náu cho động vật gây hại; không để các tác nhân gây nhiễm như: bụi, khí thải, mùi hôi và động vật gây hại xâm nhập.

2.1.3.4.Khu vực sản xuất phải được bố trí hợp lý bằng cách phân luồng riêng công nhân, nguyên liệu, bán thành phẩm, thành phẩm, nước đá, vật liệu bao gói và phế liệu trong quá trình sản xuât để hạn chế khả năng gây nhiễm chéo cho sản phẩm.

2.1.3.5.Các khu vực sản xuất có yêu cầu về điều kiện vệ sinh khác nhau phải được ngăn cách phù hợp.

2.1.4. Kết cấu nhà xưởng khu vực sản xuất

2.1.4.1. Nền

a. Nền nhà xưởng phải đáp ứng được yêu cầu:

i. Có bề mặt cứng, chịu tải trọng.

ii. Không thấm và đọng nước, không trơn.

iii. Không có khe hở, vết nứt.

iv. Dễ làm vệ sinh, khử trùng.

b. Giữa nền với tường, bệ thiết bị, máy móc ... phải có góc lượn phù hợp để dễ làm vệ sinh

2.1.4.2. Thoát nước nền

a. Tại các khu ướt:

i. Nền nhà xưởng phải nhẵn và có độ dốc không nhỏ hơn 1:48, đảm bảo không bị đọng nước.

ii. Hệ thống rãnh thoát nước nền phải có kích thước, số lượng, vị trí phù hợp để đảm bảo thoát hết nước trong điều kiện làm việc với công suất lớn nhất.

b. Các rãnh thoát nước khi chảy ra ngoài phải qua hố ga dạng bẫy nước và dễ làm vệ sinh.

c. Lưới chắn tách chất thải rắn trong hệ thống thoát nước phải dễ tháo lắp.

d. Hệ thống thoát nước khu vực sản xuất không được nối thông với hệ thống thoát nước của khu vực vệ sinh.

đ. Hệ thống thoát nước của khu vực sản xuất khi được nối thông với hệ thống thoát nước mưa, phải thiết kế đảm bảo cho khu vực sản xuất không bị ngập nước.

e. Các rãnh hở thoát nước thải, phải đảm bảo để nước chảy được theo chiều từ khu vực yêu cầu điều kiện vệ sinh cao sang khu vực yêu cầu điều kiện vệ sinh thấp hơn.

2.1.4.3. Tường

a. Tường ở các khu sản xuất sản phẩm thuỷ sản phải:

i. Làm bằng vật liệu bền, không độc, không thấm nước và có màu sáng.

ii. Nhẵn và không có vết nứt; các mối ghép phải kín.

iii. Dễ làm vệ sinh và khử trùng.

b. Mặt trên các vách lửng phải có độ nghiêng không nhỏ hơn 45 độ.

c. Các đường ống, dây dẫn phải được đặt chìm trong tường, hoặc được bọc gọn, cố định cách tường 0,1 m.

2.1.4.4. Trần

a.Trần nhà xưởng phải đảm bảo nhẵn, có màu sáng

b.Không bị bong tróc, dễ làm vệ sinh.

2.1.4.5. Cửa ra vào, cửa sổ, lỗ thông gió

a. Cửa ra vào, cửa sổ, lỗ thông gió ở những nơi sản phẩm có yêu cầu điều kiện vệ sinh cao đang được chế biến hoặc bao gói không được bố trí mở thông ra môi trường chung quanh.

b. Có lưới chắn côn trùng ở cửa sổ và lỗ thông gió mở thông ra ngoài. Lưới chắn phải dễ tháo lắp.

c. Gờ dưới cửa sổ phải nghiêng với tường phía trong phòng chế biến một góc không nhỏ hơn 45 độ.

d. Cửa và ô cửa phải có bề mặt nhẵn, không thấm nước và đóng kín được. Nếu cửa làm bằng khung kính, khe hở giữa kính với khung phải được bịt kín bằng silicon, hoặc gioăng cao su.

đ. Cửa ra vào, ô cửa mở ra ngoài hoặc các các nơi cần thiết phải có:

i. Màn chắn làm bằng nhựa trong, dễ làm vệ sinh, hoặc

ii. Màn khí thổi, hoặc

iii. Cửa tự động.

e. Cửa ra vào của các phòng chế biến không được mở thông trực tiếp với buồng máy, buồng vệ sinh, khu vực tập trung hoặc chứa chất thải.

g. Thiết bị, băng chuyền, máng hoặc các dụng cụ chuyển tải, nếu lắp đặt xuyên qua tường nhà xưởng ra ngoài, thì nơi tiếp giáp tường và thiết bị phải kín.

2.1.4.6. Cầu thang, bậc thềm và các kệ phải:

a. Chế tạo bằng vật liệu bền, không thấm nước, không trơn, không gỉ, và dễ làm vệ sinh.

b. Bố trí ở vị trí thích hợp.

c. Thiết kế đảm bảo an toàn cho sản phẩm và thiết bị chế biến.

2.1.4.7. Hệ thống thông gió

a. Hệ thống thông gió phải đảm bảo thải được không khí nóng, hơi nước, các khí ngưng tụ, mùi hôi, khói, bụi ra ngoài.

b. Được bố trí để lấy không khí sạch từ bên ngoài. Nơi hút khí từ ngoài vào phải có lưới lọc, hoặc phin lọc dễ tháo lắp.

c. Nơi hút khí sạch và thoát khí thải phải được che chắn cẩn thận.

d. Trong các phòng chế biến thực phẩm, phải đảm bảo cho dòng không khí chuyển động từ nơi có yêu cầu vệ sinh cao sang nơi có yêu cầu vệ sinh thấp hơn.

2.1.4.8. Hệ thống chiếu sáng

a. Sử dụng ánh sáng tự nhiên, hoặc nhân tạo với cường độ đủ để thực hiện các hoạt động sản xuất hoặc kiểm tra.

b. Đèn chiếu sáng treo trên khu vực chế biến và bao gói phải an toàn và có chụp bảo hiểm.

Dự thảo:

2.2. Yêu cầu về bố trí và kết cấu các khu chức năng của cơ sở

2.2.1. Yêu cầu chung

a. Các khu vực sản xuất của cơ sở phải có kích thước phù hợp với chức năng sản xuất nguyên liệu, sơ chế, chế biến và bảo quản thủy sản; dễ làm vệ sinh, khử trùng.

b. Không tạo nơi trú ngụ hoặc ẩn nấp của động vật gây hại, ngăn chặn được các yếu tố mang theo tác nhân gây mất an toàn thực phẩm và ảnh hưởng tới chất lượng sản phẩm như bụi, khí thải, mùi hôi.

2.2.2. Yêu cầu đối với cơ sở sản xuất nguyên liệu thủy sản trên tàu, thuyền khai thác thủy sản, cơ sở thu mua và bảo quản thủy sản

a. Phải có diện tích đủ rộng đáp ứng yêu cầu rửa bỏ tạp chất, phân loại, sơ chế và bảo quản;

b. Mặt boong/nền nhà phải bằng vật liệu cứng, nhẵn, không thấm nước, có độ dốc về vị trí thoát nước;

c. Phải có mái che, ngăn ánh nắng mặt trời chiếu trực tiếp vào thủy sản;

d. Đường đi của nguyên liệu thủy sản, nước đá, phải theo nguyên tắc một chiều (không băng qua, không cắt chéo) để phòng ngừa việc lây nhiễm chéo mối nguy gây mắt an toàn thực phẩm.

e. Phải có nơi bảo quản các dụng cụ sơ chế, chế biến đáp ứng yêu cầu vệ sinh.

2.2.3. Cơ sở chế biến thủy sản làm sẵn và cơ sở chế biến thủy sản ăn liền

2.2.3.1. Yêu cầu về bố trí các khu chức năng

a. Có tường bao ngăn cách với bên ngoài.

b. Khu vực sản xuất phải được bố trí hợp lý bằng cách phân luồng riêng công nhân, nguyên liệu, bán thành phẩm, thành phẩm, nước đá, vật liệu bao gói và phế liệu trong quá trình sản xuât để hạn chế khả năng gây nhiễm chéo cho sản phẩm.

c. Các khu vực sản xuất có yêu cầu về điều kiện an toàn thực phẩm và vệ sinh khác nhau phải được ngăn cách phù hợp.

2.2.3.2.  Kết cấu nhà xưởng khu vực sản xuất

a. Nền

i. Nền nhà, xưởng phải đáp ứng được yêu cầu:

- Có bề mặt cứng, chịu tải trọng.

- Không thấm và đọng nước, không trơn.

ii. Không có khe hở, vết nứt.

iii. Giữa nền với tường, bệ thiết bị, máy móc ... phải có góc lượn phù hợp để dễ làm vệ sinh

iv. Dễ làm vệ sinh, khử trùng.

b. Thoát nước nền

i. Tại các khu ướt:

- Nền nhà xưởng phải nhẵn và có độ dốc không nhỏ hơn 1:48, đảm bảo không bị đọng nước.

- Hệ thống rãnh thoát nước nền phải có kích thước, số lượng, vị trí phù hợp để đảm bảo thoát hết nước trong điều kiện làm việc với công suất lớn nhất.

ii. Các rãnh thoát nước khi chảy ra ngoài phải qua hố ga dạng bẫy nước và dễ làm vệ sinh.

iii. Lưới chắn tách chất thải rắn trong hệ thống thoát nước phải dễ tháo lắp.

iv. Hệ thống thoát nước khu vực sản xuất không được nối thông với hệ thống thoát nước của khu vực vệ sinh.

v. Hệ thống thoát nước của khu vực sản xuất khi được nối thông với hệ thống thoát nước mưa, phải thiết kế đảm bảo cho khu vực sản xuất không bị ngập nước.

vi. Các rãnh hở thoát nước thải, phải đảm bảo để nước chảy theo chiều từ khu vực yêu cầu điều kiện vệ sinh cao sang khu vực yêu cầu điều kiện vệ sinh thấp hơn.

c.  Tường

i. Tường ở các khu sản xuất sản phẩm thuỷ sản phải:

- Làm bằng vật liệu bền, không độc, không thấm nước và có màu sáng.

- Nhẵn và không có vết nứt; các mối ghép phải kín.

- Dễ làm vệ sinh và khử trùng.

ii. Mặt trên các vách lửng phải có độ nghiêng không nhỏ hơn 45 độ.

iii. Các đường ống, dây dẫn phải được đặt chìm trong tường, hoặc được bọc gọn, cố định cách tường 0,1 m.

d. Trần

i. Trần nhà xưởng phải đảm bảo nhẵn, có màu sáng

ii. Không bị bong tróc, dễ làm vệ sinh.

e. Cửa ra vào, cửa sổ, lỗ thông gió

i. Cửa ra vào, cửa sổ, lỗ thông gió ở những nơi sản phẩm có yêu cầu điều kiện vệ sinh cao ở các phòng chế biến hoặc bao gói không được bố trí mở thông ra môi trường chung quanh.

ii. Có lưới chắn côn trùng ở cửa sổ và lỗ thông gió mở thông ra ngoài. Lưới chắn phải dễ tháo lắp.

iii. Gờ dưới cửa sổ phải nghiêng với tường phía trong phòng chế biến một góc không nhỏ hơn 45 độ.

iv. Cửa và ô cửa phải có bề mặt nhẵn, không thấm nước và đóng kín được. Nếu cửa làm bằng khung kính, khe hở giữa kính với khung phải được bịt kín bằng silicon, hoặc gioăng cao su.

v. Cửa ra vào, ô cửa mở ra ngoài hoặc các các nơi cần thiết phải có:

-  Màn chắn làm bằng nhựa màu vàng hoặctrong, dễ làm vệ sinh, hoặc

- Màn khí thổi, hoặc

- Cửa tự động.

vi. Cửa ra vào của các phòng chế biến không được mở thông trực tiếp với buồng máy, buồng vệ sinh, khu vực tập trung hoặc chứa chất thải.

vii. Thiết bị, băng chuyền, máng hoặc các dụng cụ chuyển tải, nếu lắp đặt xuyên qua tường nhà xưởng ra ngoài, thì nơi tiếp giáp tường và thiết bị phải kín.

f. Cầu thang, bậc thềm và các kệ phải:

i. Chế tạo bằng vật liệu bền, không thấm nước, không trơn, không rỉ, và dễ làm vệ sinh.

ii. Bố trí ở vị trí thích hợp.

iii) Thiết kế đảm bảo an toàn cho sản phẩm và thiết bị chế biến.

g. Hệ thống thông gió

i. Hệ thống thông gió phải đảm bảo thải được không khí nóng, hơi nước, các khí ngưng tụ, mùi hôi, khói, bụi ra ngoài.

ii. Được bố trí để lấy không khí sạch từ bên ngoài. Nơi hút khí từ ngoài vào phải có lưới lọc, hoặc phin lọc dễ tháo lắp.

iii. Nơi hút khí sạch và thoát khí thải phải được che chắn cẩn thận.

iv. Trong các phòng chế biến thực phẩm, phải đảm bảo cho dòng không khí chuyển động từ nơi có yêu cầu vệ sinh cao sang nơi có yêu cầu vệ sinh thấp hơn.

h. Hệ thống chiếu sáng

i. Sử dụng ánh sáng tự nhiên, hoặc nhân tạo với cường độ đủ để thực hiện các hoạt động sản xuất hoặc kiểm tra.

ii. Đèn chiếu sáng treo trên khu vực chế biến và bao gói phải an toàn và có chụp bảo hiểm.

iii. Phòng chế biến thực phẩm thủy sản ăn liền phải lắp đèn cực tím để diệt vi khuẩn trước khi bắt đầu sản xuất.

Lý do:

a. Yêu cầu về bố trí và kết cấu các khu chức năng của cơ sở sản xuất nguyên liệu (tàu, thuyền, cầu cảng, nơi thu hoạch thủy sản nuôi, trồng) có trang thiết bị và điều kiện sản xuất đơn giản, khác với cơ sở sản xuất thủy sản làm sẵn và thủy sản ăn liền. ví dụ, tàu cá chỉ có boong tàu và hầm bảo quản, cơ sở thu mua thủy sản nuôi chỉ có nhà thu mua (gồm bể nước, nền, có mái che (hoặc không) và xe vận chuyển. Mua nguyên liệu xong thì diện tích nàybỏ không cho tới vụ thu hoạch kế tiếp.

b. Trong dự thảo tách phần sản xuất nguyên liệu để quy định riêng.

Gốc:

2.1.5.  Thiết bị và dụng cụ, kho chứa

2.1.5.1. Yêu cầu chung

a. Thiết bị và dụng cụ tiếp xúc trực tiếp, hoặc gián tiếp với sản phẩm phải:

i. Làm bằng vật liệu không tạo ra mùi và các chất độc ảnh hưởng đến chất lượng cảm quan và ATVS và cho sản phẩm.

ii. Không ngấm nước, không gỉ sét, không bị ăn mòn; có thể rửa và khử trùng nhiều lần.

iii. Bề mặt dễ làm vệ sinh.

b. Không được sử dụng các vật liệu khó làm vệ sinh. Việc sử dụng gỗ phải theo qui định tại Mục 2.1.5.4 của Quy chuẩn này.

c. Dầu bôi trơn các bộ phận truyền động của máy móc, thiết bị chế biến có khả năng lây nhiễm cho sản phẩm phải là dầu chuyên dùng cho máy thực phẩm. Không được sử dụng dầu máy thông thường.

d. Thiết bị phải được bố trí, lắp đặt để dễ kiểm tra, dễ làm vệ sinh và khử trùng toàn bộ bằng cách:

i. Chừa khoảng trống giữa thiết bị và tường, giữa thiết bị này với thiết bị khác đủ để làm vệ sinh.

ii. Nếu thiết bị đặt trực tiếp trên sàn, phải được gắn chặt xuống sàn; hoặc nếu đặt trên bệ, giữa bệ và nền phải có gờ cong; hoặc đặt trên chân đế, phải cách mặt sàn ít nhất 0,3m.

đ. Thiết bị ở phía trên khu vực sản xuất, phải được lắp đặt để không trực tiếp, hoặc gián tiếp gây nhiễm cho nguyên liệu và sản phẩm, không cản trở việc làm vệ sinh.

2.1.5.2. Dụng cụ chứa đựng

a. Dụng cụ chứa đựng sản phẩm phải làm bằng vật liệu bền, không thấm nước, không rỉ sét, không bị ăn mòn, có bề mặt nhẵn, thoát nước tốt, dễ làm vệ sinh và khử trùng.

b. Thùng chứa phế thải phải:

i. Được ghi rõ, hoặc có dấu hiệu phân biệt rõ với dụng cụ chứa sản phẩm

ii. Kín, làm bằng vật liệu không thấm nước phù hợp, không bị ăn mòn

iii. Dễ làm vệ sinh (nếu dùng lại) hoặc tiêu huỷ được (nếu dùng 1 lần

iv. Có nắp đậy kín khi vận chuyển ra ngoài và khi để ở bên ngoài.

2.1.5.3. Hệ thống vận chuyển

Máng và các hệ thống vận chuyển khác cần phải có các ô cửa để kiểm tra và dễ tháo lắp để làm vệ sinh và khử trùng.

2.1.5.4. Sử dụng gỗ bên trong cơ sở

a. Không được dùng gỗ làm bề mặt tiếp xúc với thực phẩm trong khu chế biến, tủ đông, kho mát, kho bảo quản nước đá.

b. Nếu dùng gỗ làm cửa, khung cửa, cửa sổ, chổi, bàn chải và các thứ khác trong khu chế biến, phải phủ kín gỗ bằng lớp phủ bền và không độc.

c. Có thể dùng các kệ gỗ sạch và chắc chắn để kê đỡ các dụng cụ chứa nguyên liệu hoặc thành phẩm được đóng gói kín ở tất cả các khu vực và trong các côngtenơ, phương tiện vận chuyển.

2.1.5.5. Yêu cầu đối với kho lạnh

a. Làm bằng các vật liệu bền, nhẵn, không thấm nước và không gỉ,

b. Duy trì được nhiệt độ của tâm sản phẩm phải đạt -18oC, hoặc thấp hơn, ngay cả khi chất đầy hàng,

c. Không được đưa sản phẩm ra khỏi thiết bị cấp đông để bao gói và chuyển vào kho lạnh nếu nhiệt độ ở tâm sản phẩm chưa đạt -18oC. Sản phẩm sau khi bao gói phải được đưa ngay vào kho lạnh.

d. Nhiệt độ kho lạnh phải được giám sát và ghi lại tự động. Có nhiệt kế lắp đặt tại nơi dễ nhìn, dễ đọc, nhiệt kế có độ chính xác đến 0.5oC.

đ. Trong trường hợp nhiệt kế tự ghi hỏng, phải tiến hành theo dõi và vẽ biểu đồ nhiệt độ với tần suất tối thiểu 2giờ/1lần.

e. Bộ cảm nhiệt của nhiệt kế ở nơi có nhiệt độ cao nhất trong kho

g.Khi xả băng, nước từ giàn lạnh chảy hết được ra ngoài

h. Không được sử dụng kho lạnh để cấp đông sản phẩm. Trong kho lạnh, sản phẩm thuỷ sản phải được sắp xếp theo từng lô riêng biệt.

2.1.5.6. Yêu cầu đối với kho bảo quản nước đá

a. Có bề mặt nhẵn, không thấm nước

b. Kín, cách nhiệt, có ô cửa đóng kín được

c. Dễ làm vệ sinh và được làm vệ sinh định kỳ

d. Bố trí và kết cấu tránh được khả năng lây nhiễm.

2.1.5.7.Yêu cầu đối với kho bảo ôn chứa nguyên liệu thuỷ sản

a. Kết cấu vững chắc, có bề mặt nhẵn, không thấm nước, dễ làm vệ sinh

b. Được thiết kế và bảo trì phù hợp, không ảnh hưởng đến an toàn và độ tươi của nguyên liệu.

2.1.5.8. Kho chứa bao bì, vật liệu bao gói sản phẩm thuỷ sản

a. Kín, khô ráo, thoáng mát

b. Bao bì, vật liệu bao gói sản phẩm không để trực tiếp dưới nền kho

Dự thảo:

2.13.5. Yêu cầu đối với kho đông bảo quản thủy sản.

a. Làm bằng  vật liệu bền, nhẵn, không thấm nước và không rỉ,

b. Hệ thống lạnh đủ công suất duy trì nhiệt độ tâm sản phẩm ở thời điểm đầy hàng đạt -18oC, hoặc thấp hơn,

c. Nhiệt độ kho đông phải được giám sát và ghi lại tự động. Có nhiệt kế lắp đặt tại nơi dễ nhìn, dễ đọc, nhiệt kế có độ chính xác đến 0.5oC.

đ. Trong trường hợp nhiệt kế tự ghi hỏng, phải tiến hành theo dõi và vẽ biểu đồ nhiệt độ với tần suất tối thiểu 2giờ/1lần và không quá thời hạn 30 ngày kể từ khi thiết bị hỏng.

e. Bộ cảm nhiệt của nhiệt kế ở nơi có nhiệt độ cao nhất trong kho

g. Khi xả băng, nước từ giàn lạnh chảy hết được ra ngoài

2.13.6. Yêu cầu đối với kho bảo quản nước đá

a. Có bề mặt nhẵn, không thấm nước

b. Kín, cách nhiệt, có ô cửa đóng kín được

c. Dễ làm vệ sinh , khử trùng

d. Bố trí và kết cấu tránh được khả năng lây nhiễm.mối nguy

2.13.7. Yêu cầu đối với kho bảo ôn chứa nguyên liệu thuỷ sản

a. Kết cấu vững chắc, có bề mặt nhẵn, không thấm nước, dễ làm vệ sinh

b. Được thiết kế và bảo trì phù hợp, không ảnh hưởng đến an toàn và độ tươi của nguyên liệu.

2.13.8. Kho chứa bao bì, vật liệu bao gói sản phẩm thuỷ sản phải

a. Kín, khô ráo, thoáng mát

b. Bao bì, vật liệu bao gói sản phẩm không để trực tiếp dưới nền kho

2.3. Thiết bị, dụng cụ sản xuất nguyên liệu, sơ chế, chế biến

2.3.1. Yêu cầu chung đối với cơ sở sản xuất thủy sản:

Thiết bị và dụng cụ tiếp xúc trực tiếp, hoặc gián tiếp với sản phẩm phải:

a. Làm bằng vật liệu không tạo ra mùi và các chất độc ảnh hưởng đến chất lượng cảm quan và an toàn thực phẩm của sản phẩm.

b. Không ngấm nước, không rỉ, không bị ăn mòn; có thể rửa và khử trùng nhiều lần.

c. Bề mặt dễ làm vệ sinh

d. Thùng chứa phế thải phải kín nước, có nắp đậy, không bị rỉ, dễ làm vệ sinh và khử trùng

2.3.2. Yêu cầu đối với thiết bị và dụng cụ tại cơ sở sản xuất thủy sản làm sẵn và thủy sản ăn liền

a. Dầu bôi trơn các bộ phận truyền động của máy móc, thiết bị chế biến có khả năng lây nhiễm cho sản phẩm phải là dầu chuyên dùng cho máy thực phẩm. Không được sử dụng dầu máy thông thường.

b. Thiết bị phải được bố trí, lắp đặt để dễ kiểm tra, dễ làm vệ sinh và khử trùng toàn bộ bằng cách:

i. Chừa khoảng trống giữa thiết bị và tường, giữa thiết bị này với thiết bị khác đủ để làm vệ sinh .

ii. Nếu thiết bị đặt trực tiếp trên sàn, phải được gắn chặt xuống sàn; hoặc nếu đặt trên bệ, giữa bệ và nền phải có gờ cong; hoặc đặt trên chân đế, phải cách mặt sàn ít nhất 0,3 m.

c. Thiết bị ở phía trên khu vực sản xuất, phải được lắp đặt để không trực tiếp, hoặc gián tiếp gây nhiễm cho nguyên liệu và sản phẩm, không cản trở việc làm vệ sinh.

d. Dụng cụ chứa đựng sản phẩm phải làm bằng vật liệu bền, không thấm nước, không rỉ, không bị ăn mòn, có bề mặt nhẵn, thoát nước tốt, dễ làm vệ sinh và khử trùng.

e. Thùng chứa phế thải phải:

i. Được ghi rõ, hoặc có dấu hiệu phân biệt rõ với dụng cụ chứa sản phẩm

ii. Kín, làm bằng vật liệu không thấm nước, không bị ăn mòn

iii. Dễ làm vệ sinh (nếu dùng lại) hoặc tiêu huỷ được (nếu dùng 1 lần)

iv. Có nắp đậy kín khi vận chuyển ra ngoài và khi để ở bên ngoài.

g. Hệ thống vận chuyển

Máng và các hệ thống vận chuyển khác phải có các ô cửa để kiểm tra và dễ tháo lắp để làm vệ sinh và khử trùng.

h. Sử dụng gỗ bên trong cơ sở

i. Không được dùng gỗ trong khu chế biến, tủ đông, kho mát, kho bảo quản nước đá.

ii. Nếu dùng gỗ làm cửa, khung cửa, cửa sổ, chổi, bàn chải và các thứ khác trong khu chế biến, phải phủ kín gỗ bằng lớp phủ bền và không độc.

iii. Có thể dùng các kệ gỗ sạch và chắc chắn để kê đỡ các dụng cụ chứa nguyên liệu hoặc thành phẩm đã được đóng gói kín ở tất cả các khu vực và trong các côngtenơ, phương tiện vận chuyển.

2.3.3. Hệ thống cung cấp nguyên liệu, phụ gia, chất hỗ trợ chế biến

2.3.3.1. Tất cả nguyên liệu chính, nguyên liệu phụ, phụ gia, chất hỗ trợ chế biến dùng trong sơ chế, chế biến thủy sản phải có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, phải không chứa hóa chất, kháng sinh cấm và các loại mối nguy gây mất an toàn thực phẩm vượt quá giới hạn (MRLs) gây hại cho người sử dụng

2.3.3.2. Cơ sở phải có kho hoặc nơi riêng biệt (đối với cơ sở nhỏ) để chứa nguyên liệu, chất phụ gia, chất hỗ trợ chế biến. Kho phải sạch sẽ, thoáng, phù hợp với yêu cầu bảo quản của từng loại, ngăn chặn được bụi, mùi hôi và côn trùng từ bên ngoài.

2.3.3.3. Những cơ sở nhập nguyên liệu về để chế biến thành nguyên liệu phụ, phụ gia thì việc tiếp nhận và chế biến phải được thực hiện tại khu vực riêng và phải tuân thủ quy định về bố trí và kết cấu các khu chức năng theo quy định tại mục này

2.3.3.4. Việc chuyển nguyên liệu, phụ gia, chất hỗ trợ chế biến vào nơi chế biến thủy sản phải được bố trí hợp lý, nhằm tránh việc lây nhiễm mối nguy gây mất an toàn thực phẩm từ môi trường vào sản phẩm và ngược lại.

Lý do:

So với quy chuẩn hiện tại:

a. Nội dung “kho lạnh”không quy định ở phần này, vì đây là quy chuẩn cho mọi loại hình cơ sở sản xuât (lạnh, đông, gia nhiệt, khô, muổi…) do vây phần “ kho”  sẽ chuyển xuống phần “các công trình phụ trợ”

b. Bổ sung thêm  phần kho chúa các nguyên liệu chính, nguyên liệu phụ và phụ gia  mà mỗi loại hình sản xuất đều phải có

Gốc:

2.1.6. Hệ thống cung cấp nước

2.1.6.1. Yêu cầu chung

a. Cơ sở phải có hệ thống cung cấp nước, đảm bảo cung cấp đủ nước theo yêu cầu của sản xuất.

b.  Nước sạch phải đáp ứng được các quy định vệ sinh nêu tại mục 1.2.10 của Quy chuẩn này.

2.1.6.2. Xử lý nước

a. Nếu cần thiết nước phải được xử lý bằng cách lắng lọc và khử trùng thích hợp để đạt được yêu cầu.

b. Việc xử lý nước cần phải được thực hiện theo đúng quy phạm vệ sinh tốt (GHP/SSOP).

2.1.6.3. Bể chứa nước dùng cho sản xuất

a. Cơ sở phải có bể chứa nước đủ cung cấp cho mọi hoạt động vào thời kỳ cao điểm nhất.

b. Bể chứa nước phải được thiết kế và chế tạo sao cho bề mặt bên trong bể nhẵn, không ngấm nước.

c. Bể chứa nước phải có ô cửa có nắp đậy không bị ngấm nước với kích thước đủ cho người qua được để vào làm vệ sinh và kiểm tra. Ô cửa đó phải được thiết kế để không cho nước mưa và các loại nước khác từ khu vực chế biến chảy vào bể.

d. Lỗ thoáng của bể nước phải được bọc lưới chắn.

đ. Khu vực xung quanh bể phải được làm vệ sinh sạch sẽ, không để tích tụ rác rưởi, nước đọng và các chất khác làm ô nhiễm nước bên trong bể.

e. Có kế hoạch định kỳ vệ sinh bể nước.

2.1.6.4. Hệ thống ống dẫn nước

a. Cơ sở phải có hệ thống cung cấp nước sạch sử dụng cho sản xuất tách biệt với hệ thống cung cấp nước sử dụng cho các mục đích khác và có sơ đồ cho mỗi hệ thống; phải có biện pháp chống chảy ngược ở những nơi cần thiết.

b. Các vòi và đường ống dẫn nước sạch trong khu vực sản xuất phải được đánh số rõ ràng trên thực tế và trên sơ đồ để lấy mẫu kiểm soát chất lượng nước theo kế hoạch.

c. Các vòi và đường ống dẫn nước sử dụng cho mục đích khác trong khu chế biến, phải đánh dấu rõ ràng để phân biệt được với đường ống dẫn nước sạch.

Dự thảo:

Đề nghị đặt tên chung cho các mục dưới đây là “Các công trình phụ trợ”

2.13. Yêu cầu đối với các công trình phụ trợ

2.13.1. Hệ thống cung cấp nước

2.13.1.1. Yêu cầu chung

Cơ sở phải đảm bảo có đủ nước đáp ứng yêu cầu an toàn thực phẩm cho sản xuất nguyên liệu, sơ chế và chế biến sản phẩm

2.4.1.2. Yêu cầu đối với nước dùng trong sản xuất nguyên liệu trên tàu, thuyền khai thác, tàu thu mua và cơ sở thu mua nguyên liệu tại cơ sở nuôi.

Phải có đủ nước đáp ứng yêu cầu nêu tại mục … của Quy chuẩn này cho sản xuất nguyên liệu thủy sản.

2.13.1.3. Yêu cầu đối với nước dùng trong sản xuất nguyên liệu tại cảng cá, cơ sở sản xuất thủy sản làm sẵn, cơ sở sản xuất thủy sản ăn liền.

a. Nước dùng cho sản xuất thủy sản phải là nước máy đáp ứng chỉ tiêu an toàn thực phẩm hoặc phải có hệ thống xử lý nước để sử dụng.

b. Việc xử lý nước phải thực hiện theo đúng quy phạm vệ sinh tốt (SSOP)

c. Bể chứa nước dùng cho sản xuất

i. Cơ sở phải có bể chứa nước đủ cung cấp cho mọi hoạt động của cơ sở ở thời điểm sản xuất cao nhất.

ii. Bể chứa nước phải có bề mặt bên trong bể nhẵn, không ngấm nước.

iii. Bể chứa nước phải có ô cửa có nắp đậy kín, không bị ngấm nước với kích thước đủ cho người qua được để vào làm vệ sinh và kiểm tra. Ô cửa đó phải được thiết kế để không cho nước mưa và các loại nước khác từ khu vực chế biến chảy vào bể.

iv. Lỗ thoáng của bể nước phải được bọc lưới chắn.

v.  Khu vực xung quanh bể phải có cấu trúc dễ làm vệ sinh

d. Hệ thống ống dẫn nước

i. Cơ sở phải có hệ thống cung cấp nước sạch sử dụng cho sản xuất tách biệt với hệ thống cung cấp nước sử dụng cho các mục đích khác và có sơ đồ cho mỗi hệ thống; phải có biện pháp chống chảy ngược ở những nơi cần thiết.

ii. Các vòi và đường ống dẫn nước sạch trong khu vực sản xuất phải được đánh sốđẻ dễ dàng nhận diện trên thực tế và trên sơ đồ để lấy mẫu kiểm soát chất lượng nước theo kế hoạch.

iii. Các vòi và đường ống dẫn nước sử dụng cho mục đích khác trong khu chế biến, phải đánh dấu để dễ dàng phân biệt với đường ống và vòi dẫn nước sạch.

Lý do:

a. Thực tế, các cơ sở sản xuất thủy sản làm sẵn và thủy sản ăn liền chủ yếu  sử dụng nước máy,. Chỉ những cơ sở không có nước máy mới tự sản xuất nước, khi đó mới yêu cầu xử lý nước.

b. Tàu cá, cơ sở thu mua thủy sản nguyên liệu tại cơ sở nuôi: thực tế  sử dụng  nước biển, sông, hồ (là nước mà thủy sản tự nhiên sinh sống; và nước trong ao nuôi) để rửa bỏ tạp chất thủy sản và vẫn được chấp nhận, do vậy, cần viết để đáp ứng được các quy định này.

c. Dự thảo mới đã loại bỏ những nội dung thuộc GMP và SSOP ra khỏi quy chuẩn

Gốc:

2.1.7. Hệ thống cung cấp nước đá

2.1.7.1. Yêu cầu chung

a. Nước đá sử dụng trong cơ sở phải được:

i.Sản xuất từ nước sạch hoặc nước biển sạch.

ii.Sản xuất hợp vệ sinh.

iii.Bảo quản và vận chuyển, phân phối, sử dụng hợp vệ sinh.

iv.Định kỳ lấy mẫu kiểm soát chất lượng nước đá.

v.Phải đáp ứng được yêu cầu như đối với nước sạch được qui định theo Mục 1.2.10 của Quy chuẩn này.

b. Phương tiện vận chuyển nước đá phải có kết cấu dễ làm vệ sinh, được chế tạo bằng vật liệu cứng, bền, không gỉ, không chứa các chất độc hại có thể nhiễm vào sản phẩm.

2.1.7.2. Thiết bị xay, nghiền nước đá

a.Có kết cấu thích hợp, dễ làm vệ sinh.

b.Được chế tạo bằng vật liệu bền, không gỉ, không thấm nước, không gây độc cho sản phẩm.

Dự thảo:

2.13.2. Hệ thống cung cấp nước đá

2.13.2.1. Yêu cầu chung

a. Nước đá sử dụng trong cơ sở phải được:

i. Sản xuất từ nước sạch hoặc nước biển sạch.

ii. Sản xuất hợp vệ sinh.

iii. Bảo quản và vận chuyển, phân phối, sử dụng hợp vệ sinh.

iv. Phải đáp ứng yêu cầu an toàn thực phẩm như đối với nước sạch được qui định tại mục  1.3.10 của Quy chuẩn này.

b. Phương tiện vận chuyển nước đá phải có kết cấu dễ làm vệ sinh, được chế tạo bằng vật liệu cứng, bền, không gỉ, không chứa các chất độc có thể nhiễm vào sản phẩm.

2.13.2.2. Thiết bị xay, nghiền nước đá phải:

a. Có kết cấu thích hợp, dễ làm vệ sinh.

b. Được chế tạo bằng vật liệu bền, không gỉ, không thấm nước, không gây độc cho sản phẩm.

Lý do:

Dự thảo đã  loại bỏ những nội dung không thuộc phần cứng ra khỏi quy chuẩn

Gốc:

2.1.8. Hệ thống cung cấp hơi nước

2.1.8.1. Hơi nước dùng tiếp xúc trực tiếp với sản phẩm hoặc bề mặt tiếp xúc trực tiếp với sản phẩm không được chứa các chất làm nhiễm bẩn sản phẩm.

2.1.8.2. Hệ thống sản xuất và cung cấp hơi nước cho cơ sở phải:

a. Được thiết kế hợp lý và bọc cách nhiệt đường ống.

b. Chế tạo bằng vật liệu thích hợp.

c. An toàn cho quá trình sử dụng, dễ bảo dưỡng, sửa chữa.

Dự thảo:

2.13.3. Hệ thống cung cấp hơi nước

2.13.3.1. Hơi nước tiếp xúc trực tiếp với sản phẩm hoặc tiếp xúc với bề mặt tiếp xúc trực tiếp với sản phẩm phải là nước sạch theo quy định tại mục 1.3.10 của Quy chuẩn này

2.13.3.2. Hệ thống sản xuất và cung cấp hơi nước cho cơ sở phải:

a. Được thiết kế hợp lý và bọc cách nhiệt đường ống.

b. Chế tạo bằng vật liệu thích hợp.

c. An toàn cho quá trình sử dụng, dễ bảo dưỡng, sửa chữa.

Lý do:

Mục này chỉ sửa cách hành văn cho dễ hiểu và chính xác

Gốc:

2.1.9. Hệ thống cung cấp không khí nén và các khí khác

2.1.9.1.Không khí nén và các khí khác sử dụng trong chế biến khi tiếp xúc trực tiếp, hoặc gián tiếp với sản phẩm, phải không được chứa dầu, hoặc các chất độc hại khác và không làm nhiễm bẩn sản phẩm.

2.1.9.2.Nếu là không khí nén, phải qua phin lọc không khí ở đầu vào. Phin lọc được đặt ở nơi sạch sẽ.

Dự thảo:

2.13.4. Hệ thống cung cấp không khí nén và các khí khác

2.13.4.1. Không khí nén và các khí khác sử dụng trong chế biến thủy sản làm sẵn, thủy sản ăn liền, khi tiếp xúc trực tiếp, hoặc gián tiếp với sản phẩm, phải không chứa dầu, hoặc các chất độc khác và không làm nhiễm bẩn sản phẩm.

2.13.4.2. Nếu là không khí nén, phải qua phin lọc không khí ở đầu vào. Phin lọc được đặt ở nơi sạch sẽ.

Lý do:

- Nêu rõ là dùng trong chế biến thủy sản làm sẵn và thủy sản ăn liền

- Sưa văn phong cho rõ nghỉa hơn

Gốc:

2.1.10. Xử lý chất thải rắn

2.1.10.1. Cơ sở phải có đủ dụng cụ thu gom chất thải và các chất có hại khác làm ảnh hưởng đến ATVS sản phẩm và môi trường xung quanh.

2.1.10.2. Chất thải rắn phải được thu gom và vận chuyển ra khỏi khu vực sản xuất ít nhất 2 giờ một lần trong thời gian hoạt động.

2.1.10.3. Nơi chứa phế thải phải kín, cách biệt với khu vực sản xuất và phải được thông gió riêng, dễ làm vệ sinh và khử trùng.

Dự thảo:

2.4. Hệ thống thu gom và xử lý chất thải

2.4.1. Quy định chung

Cơ sở phải có hệ thống thu gom chất thải (lỏng, rắn, khí) phù hợp, đảm bảo chất thải không là nguồn lây nhiễm mối nguy gây mắt an toàn thực phẩm vào sản phẩm, gây hại cho sức khỏe người làm việc tại cơ sở và gâyô nhiễm môi trường.

2.4.2. Thu gom và xử lý chất thải lỏng

Nền của cơ sở chế biến phải có độ dốc về rãnh thu gom nước thải. Rãnh thu gom nước thải phải có độ dốc về cống thoát, phải không thấm nước và dễ làm vệ sinh khử trùng.

2.4.3. Thu gom chất thải rắn

a. Cơ sở phải có dụng cụ thu gom chất thải rắn riêng biệt cho:

i. Phế thải thủy sản;

ii.Bao bì chứa đựng phụ gia chất hỗ trợ chế biến;

iii.Bao bì chứa đựng hóa chất làm vệ sinh và khử trùng;

iv.Rác thải thông thường

v.Mỗi loại chất thải phải được xử lý riêng từng loại, theo quy định.

b. Chất thải phải được chuyển ra khỏi nơi sản xuất càng nhanh càng tốt. Riêng chất thải là phụ phẩm thủy sản phải chuyển ra khỏi khu vực sản xuất trong thời gian không quá 2 giờ.

c. Cơ sở sản xuất thủy sản làm sẵn và thủy sản ăn liền phải có thùng chứa chất thải rắn cho từng khu vực. Phải có biện pháp phân biệt dụng cụ chứa chất thải bằng kiểu dáng, kích thước, màu sắc và ghi thông tin trực tiếp lên bên ngoài thùng chúa.

2.4.4. Thu gom chất thải khí

Cơ sở chế biến sản phẩm thủy sản gia nhiệt, phòng kiểm nghiệm hóa học phải có hệ thống thu gom và xử lý chất thải khí độc hại theo quy định.

Lý do:

- Cần  phân biệt giữa cơ sở sản xuất nguyên liệu với cơ sở sản xuất thủy sản làm sẵn và ăn liền

- Chất thải bao gồm Lỏng, rắn, và khí. Cần được quy định cho cả 3 đối tượng này

Gốc:

2.1.11.  Phương tiện vệ sinh và khử trùng

2.1.11.1. Phương tiện rửa và khử trùng tay

a. Cơ sở phải có đủ các phương tiện rửa, khử trùng tay phù hợp và được bố trí tại:

i. Lối đi của công nhân vào khu vực sản xuất

ii. Phòng sản xuất.

iii. Khu vực nhà vệ sinh.

b. Các phương tiện này phải được :

i. Trang bị vòi nước không vận hành trực tiếp bằng tay,

ii. Cung cấp đủ nước sạch,

iii. Có xà phòng nước để rửa tay,

iv. Có phương tiện làm khô tay phù hợp và hợp vệ sinh. Nếu dùng giấy hoặc khăn lau tay, phải thường xuyên có đủ giấy, khăn lau tay dùng một lần và có dụng cụ đựng giấy, khăn thải ở các chỗ rưả tay,

v. Có phương tiện khử trùng tay ở những nơi cần thiết.

vi. Có bảng chỉ dẫn ở những nơi cần thiết.

2.1.11.2. Bể nước sát trùng ủng

a. Bể nước sát trùng ủng phải được bố trí tại cửa vào khu chế biến, được thiết kế sao cho bắt buộc người ra vào phải lội qua.

b. Bể nước sát trùng ủng phải:

i. Có độ ngập nước không dưới 0,15 m,

ii. Có lỗ thoát để thay nước định kỳ,

iii. Hàm lượng chlorin dư trong nước sát trùng ủng đạt 100 - 200ppm.

iv. Không để nước rửa tay chảy vào bể nước sát trùng ủng.

Dự thảo:

2.5. Phương tiện làm vệ sinh và khử trùng cho người vào nơi chế biến thủy sản

2.5.1. Quy định chung: Cơ sở phải bố trí nơi khử trùng tay và khử trùng ủng cho công nhân, cán bộ quản lý, khách thăm trước khi vào nơi sản xuất thủy sản.

2.5.2. Cơ sở chế biến thủy sản làm sẵn, cơ sở chế biến thủy sản ăn liền phải có phương tiện khử trùng tay đáp ứng các điều kiện sau đây:

2.5.2.1. Phải có đủ phương tiện rửa, khử trùng tay phù hợp và được bố trí tại:

a. Lối đi của công nhân vào khu vực sản xuất

b. Phòng sản xuất.

c. Khu vực nhà vệ sinh.

2.5.2.2. Các phương tiện này phải được :

a. Trang bị vòi nước không vận hành trực tiếp bằng tay,

b. Cung cấp đủ nước sạch,

c. Có xà phòng nước để rửa tay,

d. Có phương tiện làm khô tay phù hợp và hợp vệ sinh. Nếu dùng giấy hoặc khăn lau tay để thay thế làm không tay bằng thổi hơi nóng, phải thường xuyên có đủ giấy, khăn lau tay dùng một lần và có dụng cụ đựng giấy, khăn thải ở các chỗ rửả tay.

e. Có bảng chỉ dẫn ở những nơi cần thiết.

2.5.3. Cơ sở chế biến thủy sản làm sẵn và thủy sản ăn liền phải có bể nước sát trùng ủngđáp ứng các điều kiện sau đây:

2.5.3.1. Bể nước sát trùng ủng phải được bố trí tại cửa vào khu chế biến, được thiết kế sao cho bắt buộc người ra, vào phải lội qua.

2.5.3.2. Bể nước sát trùng ủng phải:

a. Có độ ngập nước không dưới 0,15 m,

b. Có lỗ thoát để thay nước định kỳ,

c. Hàm lượng chlorin dư trong nước sát trùng ủng đạt 100 - 200ppm.

d. Không để nước rửa tay chảy vào bể nước sát trùng ủng.

Lý do:

- Cần tách yêu cầu khử trùng tay và sát trùng ủng của cơ sở sản xuất nguyên liệu riêng, vì yêu cầu an toàn thực phẩm đối với người vào nơi sản xuất  không cao bằng nơi chế biến thủy sản làm sẵn và thủy sản ăn liền

- Nội dung của quy chuẩn hiện tại phù hợp cho cơ sở sản xuất thủy sản làm sẵn và thủy sản ăn liền

Gốc:

2.1.11.3. Phòng thay bảo hộ lao động

a. Cơ sở phải có phòng thay bảo hộ lao động phù hợp ở những nơi cần thiết và được thiết kế, bố trí hợp lý.

b. Phòng thay bảo hộ lao động phải:

i. Cách biệt hoàn toàn với phòng chế biến và không mở cửa thông trực tiếp vào phòng chế biến.

ii. Được bố trí riêng cho công nhân nam và nữ, cách biệt các khu vực sản xuất có yêu cầu vệ sinh khác nhau.

iii. Có đủ chỗ để công nhân bảo quản tư trang, giầy dép.

iv. Bố trí riêng nơi để quần áo bảo hộ, không để lẫn với quần áo công nhân mặc ở ngoài nhà máy.

v. Được chiếu sáng và thông gió tốt.

Dự thảo:

2.6. Bảo hộ lao động cho người vào cở sở sản xuất thủy sản

2.6.1. Quy định chung: cơ sở sản xuất thủy sản phải trang bị bảo hộ lao động: phù hợp chongười vào nơi sản xuất thủy sản;

2.6.2. Cơ sở sản xuất thủy sản làm sẵn và thủy sản ăn liền phải:

2.6.2.1. Có phòng thay bảo hộ lao động phù hợp ở những nơi cần thiết và được thiết kế, bố trí hợp lý.

2.6.2.2. Phòng thay bảo hộ lao động phải:

a. Cách biệt hoàn toàn với phòng chế biến và không mở cửa thông trực tiếp vào phòng chế biến.

b. Được bố trí riêng cho công nhân nam và nữ, cách biệt các khu vực sản xuất có yêu cầu vệ sinh khác nhau.

c. Có đủ chỗ để công nhân bảo quản tư trang, giầy dép.

d. Bố trí nơi cất giữ quần áo của công nhân mặc từ bên ngoài thay ra phải cách biệt với phòng mặc quần áo bảo hộ lao động vào khu xử lý thuỷ sản ăn liền.

e. Quần áo bảo hộ, ủng của công nhân khu xử lý thuỷ sản ăn liền chỉ được dùng riêng cho khu vực này, và phải có ký hiệu/dấu hiệu nhận diện với công nhân các khu vực chế biến khác.

f. Được chiếu sáng và thông gió tốt.

2.6.2.3. Cơ sở chế biến thủy sản ăn liền phải thực hiện việc tiệt trùng toàn bộ bảo hộ lao động trước khi sử dụng.

Lý do:

- Cần có quy định bảo hộ lao theo mức độ khác nhau giữa sản xuất nguyên liêu - sản phẩm làm sẵn và sản phẩm ăn liền ; và mức độ an toàn thực phẩm trong nguyên liệu; sản phẩm làm sẵn và sản phẩm ăn liền khác nhau

Gốc:

2.1.11.4. Khu vực nhà vệ sinh

a. Khu vực nhà vệ sinh phải đảm bảo được yêu cầu:

Bố trí ở gần nhưng cách ly hoàn toàn với khu chế biến và không mở cửa trực tiếp vào khu chế biến,

Thiết kế hợp vệ sinh, được trang bị hệ thống xả nước cưỡng bức,

Chiếu sáng và thông gió tốt, không có mùi hôi thối,

Có phương tiện rửa tay bên trong hoặc cạnh nhà vệ sinh,

Cung cấp đủ nước, giấy vệ sinh và xà phòng rửa tay,

Thùng chứa rác có nắp đậy kín và không mở nắp bằng tay.

b. Số lượng nhà vệ sinh riêng cho từng giới tính, phải đủ theo nhu cầu của công nhân trong một ca sản xuất. Số lượng nhà vệ sinh được qui định cụ thể như sau:

Số người (tính theo từng giới) - Số nhà vệ sinh ít nhất phải có 01 – 09: 01 10 – 24: 02 25 – 49: 03 50 – 100: 05

Trên 100: Cứ thêm 30 người, phải thêm 01 nhà vệ sinh

Dự thảo:

2.7. Nhà vệ sinh

2.7.1. Yêu cầu chung: Tất cả các cơ sở sản xuất thủy sản phải có:

2.7.1.1. Nhà vệ sinh tự hoại, dễ làm vệ sinh, khử trùng và có giấy vệ sinh

2.7.1.2.Nơi khử trùng tay, sau khi ra khỏi nhà vệ sinh

2.7.2. Cơ sở chế biến thủy sản làm sẵn và thủy sản ăn liền phải:

2.7.2.1. Bố trí nhà vệ sinh ở gần, nhưng phải cách ly hoàn toàn với khu chế biến và không mở cửa thông trực tiếp vào khu chế biến,

2.7.2.2. Thiết kế hợp vệ sinh, được trang bị hệ thống xả nước cưỡng bức,

2.7.2.3. Chiếu sáng và thông gió tốt, không có mùi hôi,

2.7.2.4. Có phương tiện khử trùng tay bên trong hoặc cạnh nhà vệ sinh,

2.7.2.5. Có đủ nước, giấy vệ sinh và xà phòng rửa tay,

2.7.2.6. Có thùng chứa rác có nắp đậy kín và không mở nắp bằng tay.

2.7.3. Số lượng nhà vệ sinh riêng cho từng giới tính, theo quy định như sau:

2.7.3.1. Từ 1 – 9 người cùng giới, 1 hố vệ sinh;

2.7.3.2. Từ 10 – 24 người cùng giới, 2 hố vệ sinh;

2.7.3.3. Từ 25 – 49 người cùng giới, 3 hố vệ sinh;

2.7.3.4. Từ 50 – 100 người cùng giới, 5 hố vệ sinh;

2.7.3.5. Trên 100 ngườicùng giới, thì cứ thêm 30 người, có thêm 1 hố vệ sinh.

Lý do:

- Cần quy định nhà vệ sinh cho khu vực sản xuất nguyên liệu riêng

- Quy định trong quy chuẩn hiện tại phù hợp cho chế biến sản phẩm làm sẵn và thủy sản ăn liền

Gốc:

2.1.11.5. Phương tiện làm vệ sinh và khử trùng thiết bị, dụng cụ

a. Cơ sở phải trang bị đủ phương tiện chuyên dụng làm vệ sinh và khử trùng dụng cụ, thiết bị chế biến.

b. Khu vực rửa dụng cụ phải được bố trí riêng để không làm nhiễm bẩn sản phẩm trên dây chuyền sản xuất; trang bị bồn rửa bằng vật liệu không gỉ và dễ cọ rửa, có lỗ thoát nước và đủ lớn để nhúng ngập được dụng cụ sản xuất.

c. Thiết bị và dụng cụ vệ sinh hàng ngày phải được bố trí ở nơi dễ lấy khi cần sử dụng.

d. Phải có giá, tủ hay ngăn riêng biệt để đựng các thiết bị làm vệ sinh. Tủ, ngăn phải được bố trí nơi thích hợp, được thông gió tốt và có chỗ treo dụng cụ làm vệ sinh.

đ. Chất tẩy rửa và khử trùng phải được phép sử dụng, được đựng trong thùng chứa kín, bảo quản riêng biệt trong kho thông thoáng, có khóa. Trên các thùng chứa phải ghi rõ bằng tiếng Việt tên chất tẩy rửa và khử trùng.

Dự thảo:

2.8. Phương tiện làm vệ sinh, khử trùng nhà xưởng,thiết bị và dụng cụ chê biến

2.8.1. Yêu cầu chung:

2.8.1.1. Cơ sở phải có đủ  phương tiện, dụng cụ làm vệ sinh và khử trùng tại các khu vực chức năng và toàn bộ khuôn viên .

2.8.1.2. Sau khi sử dụng, phương tiện dụng cụ làm vệ sinh và khử trùng phải được làm vệ sinh, khử trùngvà để đúng nơi quy định

2.8.2. Cơ sở chế biến thủy sản làm sẵn và cơ sở chế biến thủy sản ăn liền phải:

2.8.2.1. Tách biệt phương tiện, dụng cụ làm vệ sinh và khử trùng các bề mặt tiếp xúc trực tiếp với sản phẩm và phương tiện, dụng cụ làm vệ sinh khử trùng bề mặt không tiếp xúc trực tiếp với sản phẩm.

2.8.2.2. Khu vực rửa dụng cụ phải được bố trí riêng để không làm nhiễm bẩn sản phẩm trên dây chuyền sản xuất; trang bị bồn rửa bằng vật liệu không gỉ và dễ cọ rửa, có lỗ thoát nước và đủ lớn để nhúng ngập được dụng cụ sản xuất.

2.8.2.3. Thiết bị và dụng cụ vệ sinh hàng ngày phải được bố trí ở nơi dễ lấy khi cần sử dụng.

2.8.2.4. Phải có giá, tủ hay ngăn riêng biệt để đựng các phương tiện, dụng cụ  làm vệ sinh. Tủ, ngăn phải được bố trí ở nơi sạch và thông gió tốt.Phải để tách biệt phương tiện làm vệ sinh và khử trùng các bề mặt tiếp xúc trực tiếp với sản phẩm và phương tiện, dung cụ làm vệ sinh khử trùng bề mặt không tiếp xúc trực tiếp với sản phẩm.

2.8.2.5. Chất tẩy rửa và khử trùng phải là loại được phép dùng trong chế biến thực phẩm, được đựng trong thùng chứa kín, bảo quản riêng biệt trong kho thông thoáng, có khóa. Trên các thùng chứa phải ghi rõ bằng tiếng Việt tên chất tẩy rửa và khử trùng.

Lý do:

Cần đưa nôi dung: Phương tiện, dụng cụ làm vệ sinh, khử trùng các bề mặt tiếp xúc trực tiếp với sản phẩm và các bề mặt không tiếp xúc trực tiếp với sản phẩm

Gốc:

2.1.11.6. Thiết bị khử trùng

Nếu trong cơ sở cần có thiết bị khử trùng, thiết bị đó phải phù hợp để khử trùng dụng cụ và thiết bị chế biến ở những nơi cần thiết.

Thiết bị khử trùng phải làm bằng vật liệu không gỉ và dễ làm vệ sinh.

Dự thảo:

2.4.10. Thiết bị khử trùng

Nếu trong cơ sở cần có thiết bị khử trùng, thiết bị đó phải phù hợp để khử trùng dụng cụ và thiết bị chế biến ở những nơi cần thiết.

Thiết bị khử trùng phải làm bằng vật liệu không gỉ và dễ làm vệ sinh.

Lý do: Giữ nguyên như dự thảo

Gốc :

2.1.12. Điều kiện đảm bảo ATVS trong sơ chế/chế biến thuỷ sản

2.1.12.1. Yêu cầu chung

a. Sản phẩm phải được xử lý và bảo quản trong điều kiện tránh được nhiễm bẩn, hạn chế tối đa sự suy giảm chất lượng và ngăn chặn vi sinh vật phát triển.

b.Tránh nhiễm chéo trực tiếp hoặc gián tiếp ở các công đoạn từ nguyên liệu đến khi xuất xưởng sản phẩm. Công đoạn sau phải sạch hơn công đoạn trước.

c. Điều kiện sản xuất phải đảm bảo duy trì sản phẩm ở nhiệt độ phù hợp. Thời gian sản phẩm nằm trên dây chuyền càng ngắn càng tốt.

d. Công nhân ở bộ phận xử lý sản phẩm chưa đóng gói không được cùng một lúc tiến hành các công đoạn khác nhau có thể gây nhiễm bẩn cho sản phẩm.

đ. Không để sản phẩm tiếp xúc trực tiếp với sàn nhà. Khay, hộp, chậu đựng sản phẩm không được đặt trực tiếp trên sàn nhà.

e. Không để vật nuôi và động vật khác vào khu vực sản xuất.

g. Công nhân không được thực hiện các hành động có thể gây nhiễm vào sản phẩm

h. Khách vào khu vực chế biến phải mặc áo bảo hộ, đội mũ bảo hộ, đeo khẩu trang (nếu cần) và đi ủng.

i. Không được sản xuất, hoặc lưu trữ các chất gây nhiễm bẩn và làm ảnh hưởng tới mùi vị của sản phẩm như: thức ăn động vật, chất thải, phế phẩm ...cùng chỗ với sản phẩm làm thực phẩm.

k.Không được sử dụng các loại xe vận chuyển có thải khói trong khu vực chế biến.

l. Không được để lưu trong nhà xưởng những vật dụng, thiết bị không phù hợp với công việc của cơ sở hoặc không được phép sử dụng hoặc đã hết thời hạn sử dụng.

2.1.12.2. Bảo trì

a. Cơ sở hàng ngày phải tiến hành kiểm tra tình trạng nhà xưởng, thiết bị, máy móc, dụng cụ và bảo trì, sửa chữa khi chúng không đáp ứng được các yêu cầu quy định trong Quy chuẩn này.

b. Việc sửa chữa, bảo trì phải đảm bảo không ảnh hưởng đến ATVS thực phẩm.

Điều kiện đảm bảo ATVS trong sơ chế/chế biến thuỷ sản

Dự thảo:

2.10. Bảo trì điều kiện sản xuất an toàn thực phẩm

2.10.1. Cơ sở phải đảm bảo nhà xưởng, thiết bị, máy móc, dụng cụđáp ứng đấy đủ các yêu cầu nêu trong quy chuẩn này. Nếu có hạng mục bị xuống cấp có nguy cơ gây mất an toàn thực phẩm thì phải sửa chữa, bảo trì ngay

2.10.2. Việc sửa chữa, bảo trì phải đảm bảo không xuất hiện mối nguy do phần cứng gây ra và không ảnh hưởng đến an toàn thực  thực phẩm của sản phẩm đang được sản xuất.

Lý do:

Đề nghị bỏ hết mụcđiều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm vì chúng thuộc nội dung của SSOP. Chỉ nên quy định phần bảo trì điều kiện sản xuất (phần cứng) để không xuất hiện mối nguy do phần cứng bị xuống cấp gây ra

Gốc:

2.1.12.3. Kiểm soát động vật gây hại

a. Cơ sở phải có kế hoạch và biện pháp hữu hiệu chống các loài gặm nhấm, chim thú, côn trùng và động vật gây hại khác.

b. Chất độc để diệt côn trùng, các loài gặm nhấm, phải được bảo quản nghiêm ngặt trong tủ hoặc trong kho riêng có khoá. Tuyệt đối không để lây nhiễm chất độc vào sản phẩm.

Dự thảo:

2.13.9. Ngăn chặn động vật gây hại

2.13.9.1. Quy định chung: Cơ sở phải cấu trúc hoặc biện pháp ngăn chặn động vât nuôi, đông vật hoang xâm nhập khu vực sản xuất thủy sản của cơ sở

2.13.9.2. Cơ sở sản xuất thủy sản làm sẵn và sản xuất thủy sản ăn liền phải:

a. Có cửa ở tất cả các lối ra, vào khu vực sản xuất thủy sản và các khu vực chức năng. Các cửa phải luôn được đóng kín.

b. Cửa tại lối vào nơi chế biến thủy sản, chế biến nguyên liệu phụ phải có thêm rèm chắn côn trùng bằng màu trắng hoặc vàng. Trong các phòng chế biến phải có đèn diệt côn trùng.

c. Không có nơi ẩn náu và trú ngụ của động vật gây hại trong toàn bộ khuôn viên của cơ sở  sản xuất thủy sản

Lý do:

- Bỏ nhứng nội dung thuộc SSOP

- Quy định những nội dung phần cứng (ĐKSX) liên quan đến ngăn chặn động vật gây hại ở cơ sở sản xuất nguyên liệu và cơ sở chế biến sản phẩm thủy sản làm sẵn và thủy sản ăn liền

Gốc:

2.1.12.4. Vệ sinh và khử trùng

Cơ sở phải có lực lượng làm vệ sinh riêng, phải xây dựng kế hoạch làm vệ sinh nhà xưởng, thiết bị phù hợp với tính chất và quy mô sản xuất của cơ sở.

Bề mặt của thiết bị, máy móc tiếp xúc trực tiếp với sản phẩm phải được vệ sinh sạch sẽ và khử trùng sau mỗi lần nghỉ giữa ca và sau mỗi ca sản xuất.

Tránh làm nhiễm bẩn sản phẩm trong quá trình làm vệ sinh và khử trùng. Không dùng vòi nước áp lực cao để vệ sinh nhà xưởng và thiết bị, dụng cụ chế biến khi trong khu vực chế biến có sản phẩm chưa được đóng gói.

Chất tẩy rửa và khử trùng phải phù hợp với mục đích sử dụng. Chỉ sử dụng các chất tẩy rửa và khử trùng được phép theo quy định của Bộ Y tế. Chất khửtrùng còn sót lại trên bề mặt có thể tiếp xúc với sản phẩm phải được rửa sạch trước khi bắt đầu sản xuất.

2.1.13. Sử dụng phụ gia, chất hỗ trợ chế biến

2.1.13.1. Phụ gia, chất hỗ trợ chế biến phải phù hợp với mục đích sử dụng. Chỉ sử dụng các phụ gia, chất hỗ trợ chế biến được phép theo quy định hiện hành.

2.1.13.2. Phải bố trí khu vực thích hợp để bảo quản phụ gia, chất hỗ trợ chế biến; không được bảo quản chung với hóa chất tẩy rửa/khử trùng, hóa chất độc hại. Khu vực bảo quản phải được giữ gìn sạch sẽ và phòng chống được sự xâm nhập của côn trùng, động vật gây hại

Dự thảo:

Đề nghị bỏ toàn bộ mục này, vì các quy định trong mục đều thuộc nội dung của SSOP và GMP

Gốc:

2.1.14. Công nhân tiếp xúc trực tiếp với sản phẩm

2.1.14.1. Yêu cầu chung

Công nhân có bệnh truyền nhiễm hoặc mắc bệnh có thể lây nhiễm cho sản phẩm như: bị bỏng, có vết thương bị nhiễm trùng, bị bệnh ngoài da, tiêu chảy...

không được làm việc trong những công đoạn sản xuất có thể trực tiếp hoặc gián tiếp làm nhiễm bẩn sản phẩm.

Công nhân sơ sản xuất sản phẩm phải được khám sức khoẻ khi tuyển dụng và định kỳ kiểm tra sức khoẻ mỗi năm tối thiểu một lần, đảm bảo đủ tiêu chuẩn làm việc theo qui định của Bộ Y tế. Hồ sơ theo dõi sức khoẻ của từng công nhân, phải được bảo quản, lưu giữ đầy đủ tại cơ sở để có thể xuất trình kịp thời khi cơ quan kiểm tra yêu cầu.

Cán bộ quản lý sản xuất, công nhân tiếp xúc với sản phẩm phải được đào tạo.

2.1.14.2. Bảo hộ lao động

a. Công nhân sản xuất trong thời gian làm việc phải:

i.Trang phục bảo hộ lao động và đi ủng.

ii. Đội mũ bảo hộ che kín tóc,

iii. Tại những nơi xử lý sản phẩm yêu cầu vệ sinh cao, công nhân phải đeo khẩu trang che kín miệng và mũi.

iv. Nếu sử dụng găng tay, phải đảm bảo găng tay sạch, hợp vệ sinh và không bị thủng.

b. Quần áo bảo hộ phải được cơ sở chế biến tập trung giặt sạch sau mỗi ca sản xuất. Công nhân không được mặc quần áo bảo hộ ra ngoài khu vực sản xuất.

c. Công nhân chế biến sản phẩm chưa bao gói phải mặc quần áo bảo hộ sáng màu.

d. Quần áo, vật dụng cá nhân của công nhân phải để bên ngoài khu vực chế biến.

đ. Cán bộ quản lý, khách tham quan không được mang đồ trang sức, đồ vật dễ rơi, hoặc đồ vật gây nguy cơ mất vệ sinh và phải mặc bảo hộ lao động khi vào phân xưởng sản xuất.

2.1.14.3. Vệ sinh cá nhân

a. Công nhân tiếp xúc trực tiếp với sản phẩm phải rửa tay:

i. Trước khi đi vào khu vực chế biến,

ii. Sau khi đi vệ sinh,

iii. Sau khi tiếp xúc với bất kì tác nhân có khả năng gây nhiễm bẩn nào.

b. Công nhân tay bị đứt, bị thương không được tiếp xúc trực tiếp với sản phẩm

Dự thảo:

Đề nghị bỏ toàn bộ mục này, vì các quy định trong mục đều thuộc nội dung của SSOP và GMP

Gốc:

2.2. Xác định lô hàng

2.2.1. Cơ sở phải có hồ sơ đầy đủ cho mỗi lô hàng được sản xuất. Mỗi một lô nguyên liệu được nhập vào phải có một mã số riêng. Mã số và hồ sơ của mỗi lô phải có thông tin về:

2.2.1.1. Cơ sở cung cấp nguyên liệu,

2.2.1.2. Ngày và giờ nhận nguyên liệu,

2.2.1.3. Tên loài thuỷ sản,

2.2.1.4. Khối lượng,

2.2.1.5. Các thông số về chất lượng và an toàn (bao gồm cả nhiệt độ bảo quản nguyên liệu).

2.2.2. Mã số phải được ghi kèm theo lô hàng ở các công đoạn chế biến. Những ký mã hiệu về nguyên liệu, sản phẩm trên dây chuyền sản xuất phải căn cứ theo mã số này. Mã số phải được ghi trên bao bì thành phẩm để có thể truy xuất được lô hàng từ thành phẩm về đến nguyên liệu.

Dự thảo:

2.11. Truy xuất nguồn gốc

2.11.1. Quy định chung

Cơ sở phải đấy đủ hồ sơ (một bước trước - bước hiện tại - một bước sau) phục vụ cho việc truy xuất nguồn gốc của lô nguyên liệu hoặc lô hàng khi gặp vấn đề về an toàn thực phẩm

2.11.2. Cơ sở sản xuất thủy sản làm sẵn hoặc thủy sản ăn liền phải có hồ sơ đầy đủ cho mỗi lô hàng được sản xuất. Mỗi một lô nguyên liệu được nhập vào phải có một mã số riêng. Mã số và hồ sơ của mỗi lô phải có thông tin về:

2.11.2.1. Cơ sở cung cấp nguyên liệu,

2.11.2.2. Ngày và giờ nhận nguyên liệu,

2.11.2.3. Tên loài thuỷ sản,

2.11.2.4. Khối lượng,

2.11.2.5. Các thông số về chất lượng và an toàn (bao gồm cả nhiệt độ bảo quản nguyên liệu).

2.11.3. Mã số phải được ghi kèm theo lô hàng ở các công đoạn chế biến. Những ký mã hiệu về nguyên liệu, sản phẩm trên dây chuyền sản xuất phải căn cứ theo mã số này. Mã số phải được ghi trên bao bì thành phẩm để có thể truy xuất được lô hàng từ thành phẩm về đến nguyên liệu.

Lý do:

Mục dích của mục này là:

i) Cung cấp thông tin cho người tiêu dùng lựa chọn sản phẩn

ii) Phục vụ cho việc truy tìm nguyên nhân khi lô hàng gặp vấn để về chất lượng và an toàn thực phẩm. Do vậy cần đổi tên đề mục và tác nội dung sản xuất nguyên liệu ra khỏi những quy định chi tiết về lô hàng

Gốc:

2.3. Vận chuyển

2.3.1. Quy định chung về vận chuyển

Thuỷ sản và sản phẩm thuỷ sản phải được thao tác cẩn thận trong quá trình bốc dỡ và vận chuyển, tránh làm hư hại, làm bẩn bao bì và sản phẩm.

Không được sử dụng phương tiện vận chuyển sản phẩm thuỷ sản để vận chuyển sản phẩm khác có thể gây nhiễm bẩn cho sản phẩm thuỷ sản. Nếu đã sử dụng để vận chuyển sản phẩm khác, phương tiện phải được vệ sinh và khử trùng cẩn thận trước khi sử dụng lại để vận chuyển sản phẩm thuỷ sản.

Bề mặt tiếp xúc trực tiếp với sản phẩm thuỷ sản và các dụng cụ bên trong phương tiện vận chuyển phải nhẵn, dễ làm sạch và khử trùng. Không được vận chuyển sản phẩm thuỷ sản bằng các phương tiện không đảm bảo vệ sinh.

Phương tiện, dụng cụ vận chuyển sản phẩm thuỷ sản phải được làm vệ sinh và khử trùng trước và sau mỗi chuyến vận chuyển.

2.3.2. Yêu cầu về nhiệt độ trong quá trình vận chuyển

Trong trường hợp cần thiết, phương tiện vận chuyển hoặc container được sử dụng để vận chuyển sản phẩm thực phẩm phải có khả năng bảo quản thực phẩm ở nhiệt độ thích hợp và cho phép theo dõi được nhiệt độ này.

2.3.3. Trách nhiệm khi vận chuyển và lưu kho

Người vận chuyển và thủ kho có trách nhiệm đảm bảo việc vận chuyển và bảo quản sản phẩm đang được lưu trữ, phải phù hợp với những quy định trong Quy chuẩn này.

Dự thảo:

2.12. Yêu cầu đối với phương tiện vận chuyển thủy sản

2.12.1. Phương tiện vận chuyển thủy sản chung phải

2.12.1.1. là phương tiện chuyên dụng và có tính năng đáp ứng yêu cầuvận chuyển và bảo quản từng loại thủy sản

2.12.1.2. Vật liệu làm khoang chứa thủy sản phải không gây độc cho sản phẩm thủy sản, không bị ăn mòn hóa học và không bị rỉ.

2.12.1.3. Có bề mặt nhẵn, phẳng, dễ làm vệ sinh và khử trùng

2.12.2. Phương tiện vận chuyển thủy sản lạnh, thủy sản đông, phải:

2.12.2.1. Có máy phát lạnh để đảm bảo duy trì nhiệt độ tâm sản phẩm đáp ứng yêu cầu trong suốt quá trình vận chuyển.

2.12.2.2. Có thiết bị theo dõi nhiệt độ trong phòng chứa sản phẩm

Lý do:

a. Phương tiện vân chuyển thủy sản có các dạng: sống, ướp đá, lạnh, đông, khô, muối, chế biến chín…cần có một câu quy định chung cho các phương tiên vận chuyển sản phẩm thủy sản

b. Các loại sản phẩm khác thực hiện theo yêu cầu chung là đủ

Gốc:

2.4. Quản lý chất lượng và ATVS thực phẩm

2.4.1.Cơ sở phải xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo đúng quy định nêu tại QCVN 02-02: 2009/BNNPTNT.

2.4.2.Nhân sự kiểm soát chất lượng

2.4.2.1.Cơ sở phải có đủ số nhân viên làm nhiệm vụ kiểm soát chất lượng trong quá trình sản xuất.

2.4.2.2.Người phụ trách và các nhân viên kiểm soát chất lượng phải có kinh nghiệm và hiểu biết về công nghệ chế biến, kiểm soát chất lượng và đánh giá chất lượng sản phẩm thuỷ sản.

2.4.3. Yêu cầu về phòng kiểm nghiệm phục vụ cho kiểm soát chất lượng

Cơ sở phải có phòng kiểm nghiệm riêng, hoặc phải kí hợp đồng/có Danh mục các phòng kiểm nghiệm bên ngoài được Cơ quan có thẩm quyền đánh giá, chỉ định là Phòng kiểm nghiệm đủ năng lực tham gia kiểm nghiệm chất lượng, ATTP thủy sản.

Dự thảo:

2.14. Quản lý chất lượng và an toàn thực phẩm

2.14.1.Cơ sở phải xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo QCVN 02-02: 2009/BNNPTNT.

2.14.2.Nhân sự kiểm soát chất lượng

2.14.2.1.Cơ sở phải có đủ số nhân viên làm nhiệm vụ kiểm soát chất lượng và an toàn thực phẩmtrong quá trình sản xuất.

2.14.2.2.Người phụ trách và các nhân viên kiểm soát chất lượng phải có kinh nghiệm và hiểu biết về công nghệ chế biến, kiểm soát an toàn thực phẩn và đánh giá an toàn thực phẩm sản phẩm thuỷ sản.

2.14.3. Yêu cầu về phòng kiểm nghiệm phục vụ cho kiểm soát chất lượng

Cơ sở phải có phòng kiểm nghiệm riêng, hoặc phải kí hợp đồng với phòng kiểm nghiệm có tên trong danh mục các phòng kiểm nghiệm bên ngoài được Cơ quan có thẩm quyền đánh giá, chỉ định là phòng kiểm nghiệm đủ năng lực kiểm nghiệm chất lượng, an toàn thực phẩm thủy sản.

Lý do: Giữ theo nội dung quy chuẩn, chỉ sửa lỗi chính tả và văn phong

Gốc:

2.5. Qui định riêng đối với xử lý sản phẩm thuỷ sản tươi

Trước khi đóng gói, sản phẩm đã qua xử lý phải được làm lạnh xuống nhiệt độ +4oC hoặc thấp hơn, nhưng không dưới -1oC.

Nước đá dùng để bảo quản, đóng gói sản phẩm thuỷ sản tươi phải đủ để duy trì nhiệt độ theo yêu cầu khi vận chuyển sản phẩm.

Sản phẩm thuỷ sản khi được chuyển đến các cơ sở chế biến, tiêu thụ, nếu chưa chế biến, hoặc tiêu thụ ngay, phải được bảo quản ở nhiệt độ từ -1oC đến +4oC. Trong quá trình bảo quản phải bổ sung nước đá thường xuyên.

Dụng cụ chứa đựng sản phẩm thuỷ sản tươi, phải theo đúng quy định tại Mục 2.1.5.2, điểm a của Quy chuẩn này.

Dự thảo:

2.15. Qui định riêng đối với xử lý sản phẩm thuỷ sản tươi

2.15.1. Trước khi đóng gói, sản phẩm đã qua xử lý phải được làm lạnh xuống nhiệt độ +4oC hoặc thấp hơn, nhưng không dưới -1oC.

2.15.2. Nước đá dùng để bảo quản , đóng gói sản phẩm thuỷ sản tươi phải đủ để duy trì nhiệt độ theo yêu cầu khi vận chuyển sản phẩm.

2.15.3.Sản phẩm thuỷ sản khi được chuyển đến các cơ sở chế biến, tiêu thụ, nếu chưa chế biến, hoặc tiêu thụ ngay, phải được bảo quản ở nhiệt độ từ  -1oC đến +4oC. Trong quá trình bảo quản phải bổ sung nước đá thường xuyên.

2.15.4. Dụng cụ chứa đựng sản phẩm thuỷ sản tươi, phải theo đúng quy định tại Mục …. của Quy chuẩn này.

Lý do:

Giữ nguyên nội dung quy chuẩn, tuy có một số nội dung thuộc GMP nhưng chủ yếu là các nguyên tắc và chuẩn mực liên quan đến an toàn thực phẩm do vậy  nên để trong nội dung quy chuẩn này

Gốc:

2.6. Quy định riêng đối với chế biến sản phẩm thuỷ sản đông lạnh

2.6.1. Rã đông

2.6.1.1. Rã đông sản phẩm phải được tiến hành trong điều kiện vệ sinh, hạn chế thấp nhất nguy cơ làm giảm chất lượng sản phẩm.

2.6.1.2. Quá trình rã đông phải kết thúc khi nhiệt độ tâm sản phẩm đạt -1oC. Sản phẩm đã rã đông phải được chế biến ngay. Khi cần thiết, sản phẩm rã đông phải được ướp nước đá để duy trì nhiệt độ gần 0oC nhưng cần đưa vào chế biến càng nhanh càng tốt.

2.6.2. Cấp đông

2.6.2.1. Sau khi tiến hành những công đoạn xử lý cần thiết, phải tiến hành cấp đông sản phẩm càng nhanh càng tốt. Nếu vì một lý do nào đó phải chờ đợi, sản phẩm phải được giữ ở nhiệt độ từ -1oC đến +4oC và cần đưa vào chế biến càng nhanh càng tốt.

2.6.2.2. Cấp đông sản phẩm thuỷ sản phải được tiến hành trong các thiết bị đủ công suất, đảm bảo đạt nhiệt độ đóng băng và thấp hơn càng nhanh càng tốt.

2.6.2.3. Khi lựa chọn phương pháp cấp đông, phải chú ý đến thời gian cấp đông, loại nguyên liệu và đặc tính của thành phẩm. Có thể sử dụng phương pháp cấp đông tiếp xúc, đông gió, hoặc sử dụng tác nhân lạnh bay hơi tiếp xúc trực tiếp với sản phẩm.

2.6.2.4. Chỉ được phép sử dụng không khí, nitơ lỏng, đioxyt cacbon rắn làm các tác nhân lạnh bay hơi tiếp xúc trực tiếp với sản phẩm.

2.6.2.5. Khi sắp xếp sản phẩm trong hầm đông, phải đảm bảo cho dòng không khí lạnh có thể đi qua toàn bộ bề mặt sản phẩm cần cấp đông.

2.6.3. Mạ băng

2.6.3.1. Thuỷ sản đông lạnh phải được mạ băng trong điều kiện hợp vệ sinh, đảm bảo không bị lây nhiễm .

2.6.3.2. Nước để mạ băng phải là nước sạch và được làm lạnh ở nhiệt độ dưới +4oC.

2.6.3.3. Thiết bị mạ băng phải được thiết kế và chế tạo bằng vật liệu có bề mặt cứng, nhẵn, không gỉ, dễ làm vệ sinh, không gây nhiễm cho sản phẩm.

2.6.4. Bao gói

2.6.4.1. Sản phẩm phải được bao gói trong điều kiện hợp vệ sinh, đảm bảo không lây nhiễm cho sản phẩm.

2.6.4.2. Sản phẩm thuỷ sản đông  phải được bao gói kín khi bảo quản trong kho lạnh đông.

2.6.4.3. Ghi nhãn

Nhãn sản phẩm phải đáp ứng các yêu cầu cần thiết theo quy định hiện hành.

Dự thảo:

2.16. Quy định riêng đối với chế biến sản phẩm thuỷ sản đông lạnh

2.16.1. Rã đông

2.16.1.1. Rã đông sản phẩm phải được tiến hành trong điều kiện vệ sinh, hạn chế thấp nhất nguy cơ làm giảm chất lượng sản phẩm và lây nhiễm mối nguy an toàn thực phẩm.

2.16.1.2. Quá trình rã đông phải kết thúc khi nhiệt độ tâm sản phẩm đạt -1oC. Sản phẩm đã rã đông phải được chế biến ngay. Khi cần thiết, sản phẩm rã đông phải được ướp nước đá để duy trì nhiệt độ gần 0oC, nhưng cần đưa vào chế biến càng nhanh càng tốt.

2.16.2. Cấp đông

2.16.2.1. Sau khi tiến hành những công đoạn xử lý cần thiết, phải tiến hành cấp đông sản phẩm càng nhanh càng tốt. Nếu vì lý do nào đó phải chờ đợi, sản phẩm phải được giữ ở nhiệt độ từ -1oC đến +4oC và cần đưa vào chế biến càng nhanh càng tốt.

2.16.2.2. Cấp đông sản phẩm thuỷ sản phải được tiến hành trong các thiết bị đủ công suất, đảm bảo đạt nhiệt độ đóng băng và thấp hơn càng nhanh càng tốt.

2.16.2.3. Khi lựa chọn phương pháp cấp đông, phải chú ý đến thời gian cấp đông, loại nguyên liệu và đặc tính của thành phẩm. Có thể sử dụng phương pháp cấp đông tiếp xúc, đông gió, hoặc sử dụng tác nhân lạnh bay hơi tiếp xúc trực tiếp với sản phẩm.

2.16.2.4. Chỉ được phép sử dụng không khí, nitơ lỏng, đioxyt cacbon rắn làm các tác nhân lạnh bay hơi tiếp xúc trực tiếp với sản phẩm.

2.16.2.5. Khi sắp xếp sản phẩm trong hầm đông, phải đảm bảo cho dòng không khí lạnh có thể đi qua toàn bộ bề mặt sản phẩm cần cấp đông.

2.16.3. Mạ băng

2.16.3.1. Thuỷ sản đông lạnh phải được mạ băng trong điều kiện hợp vệ sinh, đảm bảo không bị lây nhiễm .

2.16.3.2. Nước để mạ băng phải là nước sạch và được làm lạnh ở nhiệt độ dưới +4oC.

2.16.3.3. Thiết bị mạ băng phải được thiết kế và chế tạo bằng vật liệu có bề mặt cứng, nhẵn, không rỉ, dễ làm vệ sinh, không gây nhiễm mối nguy cho sản phẩm.

2.16.4. Bao gói

2.16.4.1. Sản phẩm phải được bao gói trong điều kiện hợp vệ sinh, đảm bảo không lây nhiễm cho sản phẩm.

2.16.4.2. Sản phẩm thuỷ sản đông phải được bao gói kín khi bảo quản trong kho lạnh đông.

2.16.4.3. Ghi nhãn

Nhãn sản phẩm phải đáp ứng các yêu cầu cần thiết theo quy định hiện hành.

Gốc:

2.7. Quy định riêng đối với chế biến sản phẩm thuỷ sản có xử lý nhiệt

2.7.1. Cơ sở phải thiết lập chế độ xử lý nhiệt phù hợp, phải làm thực nghiệm với từng loại sản phẩm được chế biến.

2.7.2.Quá trình xử lý nhiệt phải đảm bảo nâng nhiệt độ sản phẩm được gia nhiệt đến nhiệt độ qui định và trong khoảng thời gian đã xác định. Phải thường xuyên kiểm tra các thông số chính có liên quan như nhiệt độ, thời gian.

2.7.3. Tác nhân sử dụng để gia nhiệt sản phẩm phải đảm bảo ATVS và không là nguồn lây nhiễm cho sản phẩm. Nếu sử dụng nước/hơi nước để gia nhiệt trực tiếp thì nước phải đạt yêu cầu nêu tại mục 1.2.10.

2.7.4. Sản phẩm sau khi gia nhiệt xong phải được làm lạnh/làm nguội càng nhanh càng tốt. Tác nhân làm nguội phải đảm bảo không trở thành nguồn lây nhiễm cho sản phẩm.

Dự thảo:

2.17. Quy định riêng đối với chế biến sản phẩm thuỷ sản có xử lý nhiệt

2.17.1. Cơ sở phải thiết lập chế độ xử lý nhiệt phù hợp, phải làm thực nghiệm với từng loại sản phẩm được chế biến.

2.17.2. Quá trình xử lý nhiệt phải đảm bảo nâng nhiệt độ sản phẩm được gia nhiệt đến nhiệt độ qui định và trong khoảng thời gian đã xác định. Phải thường xuyên kiểm tra các thông số chính có liên quan như nhiệt độ, thời gian.

2.17.3. Tác nhân sử dụng để gia nhiệt sản phẩm phải đảm bảo an toàn thực phẩm và không là nguồn lây nhiễm cho sản phẩm. Nếu sử dụng nước/hơi nước để gia nhiệt trực tiếp thì nước phải đạt yêu cầu nêu tại mục ….của quy chuẩn này

2.17.4. Sản phẩm sau khi gia nhiệt xong phải được làm lạnh/làm nguội càng nhanh càng tốt. Tác nhân làm nguội phải đảm bảo không trở thành nguồn lây nhiễm cho sản phẩm.

Bổ sung:

2.18. Quy định riêng đối với chế biến thủy sản khô

2.18.1. Làm khô bằng ánh nắng mặt trời

2.18.1.1. Giàn phơi thủy sản phải bằng vật liệu bền, dễ làm sạch, không gây độc cho sản phẩm.

2.18.1.2. Khu vực phơi sản phẩm phải trách được khói, bụi, mùi hôi

2.18.1.3. Giàn phơi phải đặt cách nền ít nhất 0,8m

2.18.1.4. Phải có biện pháp ngăn chặn động vật nuôi, động vậy hoang xâm nhập nơi phơi. Phải có biện pháp phòng ngừa nước mưa, biện pháp chống ruồi, nhặng đậu vào sản phẩm. Không được phun hóa chất diệt côn trùng lên sản phẩm và giàn phơi.

2.18.1.5. Thành phẩm thủy sản khô phải được đóng gói ngay hoặc được bảo quản trong điều kiện trách được sự xâm nhập của ruồi, nhặng, động vật gây hại và các mối nguy gây mất an toàn thực phẩm.

2.18.2. Làm khô bằng phương pháp gia nhiệt nhân tạo

2.18.2.1. Không khí nóng tiếp xúc trực tiếp với sản phẩm phải sạch, không có mùi lạ và không làm ảnh hưởng tới an toàn thực phẩm thủy sản.

2.18.2.2. Quá trình làm nguội, đóng gói sản phẩm phải đảm bảo an toàn thực phẩm.

2.18.3. Sau khi đóng gói thủy sản khô phải được bảo quản ở chế độ nhiệt độ quy định của từng loại sản phẩm

2.19. Quy định riêng đối với chế biến sản phẩm thủy sản dạng mắm

2.19.1. Dụng cụ chứa đựng để lên men thủy sản phải bền, không bị ăn mòn hóa học, không rò rỉ, dễ làm vệ sinh và khử trùng.

2.19.2. Khu vực để dụng cụ chứa đựng thủy sản để lên men phải là nền lát xi măng hoặc lát gạch; phải thoáng, không có mùi hôi, khói, bụi; ngăn chặn được động vật nuôi, động vật gây hại xâm nhập.

2.19.3. Phải có biện pháp ngăn chặn nước mưa, nước lã, biện pháp ngăn chặn ruồi, nhặng tiếp xúc với sản phẩm thủy sản lên men. Không được phun hóa chất diệt ruồi lên dụng cụ chứa đựng thủy sản chờ lên men.

2.19.4. Thủy sản dạng mắm thành phẩm phải được đóng gói trong phòng sạch, thoáng, không bị lây nhiễm mối nguy gây mất an toàn thực phẩm.

2.19.5. Thủy sản dạng mắm sau khi đóng gói phải được bảo quản theo yêu cầu nhiệt độ của từng loại sản phẩm.

Chương 3.

QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ

Gốc:

3.1. Cục Quản lý chất lượng Nông, Lâm sản và Thủy sản (NAFIQAD) là cơ quan nhà nước quản lý thống nhất các hoạt động đánh giá và chứng nhận hợp quy theo quy chuẩn này; chịu trách nhiệm tổ chức kiểm tra giám sát việc thực hiện quy chuẩn này.

3.2. Trình tự, thủ tục, phương thức đánh giá, chứng nhận sự phù hợp của các cơ sở chế biến thủy sản đối với Quy chuẩn này được thực hiện theo quy định cụ thể của Bộ Nông nghiệp và Pháp triển Nông thôn.

3.3. Các cơ sở sản xuất, kinh doanh thủy sản dùng làm thực phẩm xuất khẩu hoặc tiêu thụ nội địa phải đảm bảo các yêu cầu trong quy chuẩn này.

3.4. Các cơ sở sản xuất, kinh doanh thủy sản cụ thể ngoài việc đáp ứng các quy định tương ứng trong quy chuẩn này cần phải đáp ứng các quy định trong quy chuẩn riêng cho từng loại hình sản xuất, kinh doanh thủy sản.

3.5. Thanh tra chuyên ngành Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chịu trách nhiệm thanh tra việc thực hiện Quy chuẩn này và xử lý các vi phạm theo quy định

Dự thảo: Giữ nguyên như quy chuẩn hiện tại

# Text boxes

- Nhận thức

- Xây dựng mới hoặc cải tạo và nâng cấp phần cứng (kiểm soát CP và CCPcủa phần cứng)

Kế hoạch kiểm soát CCP

GMP

(CP)

SSOP

(CP)

Chương trình quản lý an toàn thực phẩm theo  quan điểm HACCP

Kế hoạch kiểm soát CCP

Chương trình tiên quyết

Điều kiện tiên quyết

AN TOÀN THỰC PHẨM THỦY SẢN

A. PHẦN CỨNG

B. PHẦN MỀM

QCVN 02-02

Chương trình kiểm soát ATTP

SẢN XUẤT NGUYÊN LIỆU

1. Thủy sản tự nhiên (tàu, thuyền khai thác, tàu thu mua)

2. Thủy sản nuôi trồng (thu hoạch, bảo quản, vận chuyển…)

SẢN PHẨM THỦY SẢN THƯƠNG PHẨM

1. Sản phẩm thủy sản còn sống

1.1.Sản phẩm ( Ngao, ( Tôm ( Cá

1.2. Sử dụng - Ăn liền - Làm chín

1.3. Tham gia của nhiệt độ Hạ thấp hơn nhiệt độ thường

QCVN 02-01

Điều kiện sản xuất đảm bảo ATTP

Chuỗi

2. Sản phẩm TS tươi, lạnh, đông

2.1. Sản phẩm ( Thủy sản tươi (TS ướpđá ( Thủy sản đông

2.2. Sử dụng - Ăn liền - Làm chín

2.3. Tham gia của nhiệt độ (Tươi <8oC (Lạnh≤-1oC→4oC (Đông ≤-18oC

3. Sản phẩm thủy sản khô

3.1.Sản phẩm ( Cá khô ( Tôm khô ( Mực khô

3.2. Sử dụng - Ăn liền - Làm chín

1.3. Tham gia của nhiệt độ ( Làm khô cần nhiệt độ cao ( Một số sản phẩm cần bảo quản ở nhiệt độ thấp

5. Sản phẩm thủy sản gia nhiệt

5.1.Sản phẩm (Đồ hộp ( Cá xông khói

5.2. Sử dụng - Ăn liền

5.3. Tham gia của nhiệt độ ( Cần nhiệt độ cao khi chế biến ( Hầu hết thành phẩm bảo quản ở nhiệt độ thường …………………….

4. Sản phẩm thủy sản mắm

4.1.Sản phẩm ( Nước mắm ( Mắm cá ( Mắm tôm

4.2. Sử dụng - Ăn liền - Làm chín

4.3. Tham gia của nhiệt độ ( Cần nhiệt độ cao để len men ( Một số SP cần bảo quản nhiệt độ thấp để ức chế lên men

6. Sản phẩm thủy sản phối chế

6.1.Sản phẩm ( Lẩu thủy sản ( Xúc xích ( Tôm tẩm bột

6.2. Sử dụng - Ăn liền - Làm chín

6.3. Tham gia của nhiệt độ ( Cần nhiệt độ cao để làm chín ( Cần nhiệt độ thấp để bảo quản

7. Sản phẩm thủy sản đặc sản

7.1.Sản phẩm ( Bóng cá ( Vây cá ( Dầu cá

7.2. Sử dụng - Ăn liền - Làm chín

7.3. Tham gia của nhiệt độ ( Một số cần nhiệt độ cao (dầu cá) để chiết suất ( Bảo quản sản phẩm ở nhiệt độ thường