Dự thảo 1:

TCVN TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

TCVN……..:2017 Xuất bản lần 1 SẢN PHẨM THỦY SẢN - CHUẨN BỊ MẪU, PHÂN TÍCH HÀM LƯỢNG NƯỚC TRONG SẢN PHẨM CÁ TRA (PANGASIUS HYPOPHTHALMUS) PHI LÊ ĐÔNG LẠNH FISHERIES PRODUCTS - SAMPLING AND ANALYTICAL METHODS FOR WATER CONTENT IN Frozen Tra fish (Pangasius hypophthalmus) fillet HÀ NỘI - 2017

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

TCVN…………:2017

Lời nói đầu

TCVN …….:2017 do Trung tâm Kiểm nghiệm kiểm chứng và Tư vấn chất lượng Nông lâm thủy sản biên soạn, Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản – Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị.,

Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

TCVN ………..:2017

CHUẨN BỊ MẪU, PHÂN TÍCH HÀM LƯỢNG NƯỚC TRONG SẢN PHẨM CÁ TRA PHI LÊ ĐÔNG LẠNH

Phần I: Khái quát

- Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này áp dụng cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh sản phẩm cá tra phi lê đông lạnh, các phòng kiểm nghiệm được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ định, các cơ quan quản lý chất lượng nông lâm thủy sản.

- Tài liệu viện dẫn

2.1.Codex sampling plans for prepackaged foods (AQL 6.5) – Codex stan 233- 1969;

2.2. Tiêu chuẩn AOAC 950.46;

2.3. TCVN 5276-90 Thủy sản –Lấy mẫu và chuẩn bị mẫu.

Phần II: Kỹ thuật

- Thuật ngữ và định nghĩa:

  - Cá tra phi lê đông lạnh Cá tra phi lê đông lạnh là những miếng cá không xương được lấy từ phần thân của cá tra bằng cách cắt dọc theo xương sống, còn da hoặc không còn da, được cắt tỉa hoặc không cắt tỉa,được cấp đông trong thiết bị thích hợp sao cho khoảng nhiệt độ kết tinh tối đa vượt qua nhanh chóng và kết thúc khi nhiệt độ tâm của sản phẩm đạt -180C hoặc thấp hơn.

  - Lỗi

Một “lỗi” là một đơn vị mẫu có kết quả phân tích hàm lượng lớn hơn so với mức công bố của lô hàng.

  - Lô hay lô kiểm tra

Là tập hợp các hộp nguyên hay các đơn vị mẫu cùng kích thước, chủng loại, kiểu dáng được sản xuất hay chế biến trong các điều kiện tương đồng.

  - Mẫu ban đầu

Là số thùng sản phẩm được lấy mẫu tại một vị trí của lô hàng rời hoặc một đơn vị bao gói được chỉ định lấy mẫu.

  - Mẫu chung:

Là lượng sản phẩm (số miếng cá tra phi lê) có được do gộp tất cả các mẫu ban đầu được lấy trong một lô xác định.

  - Mẫu trung bình:

Là mẫu (số miếng cá tra phi lê) đại diện hợp lệ được chuẩn bị từ mẫu chung dùng để xác định hàm lượng nước của một lô xác định. Mẫu trung bình phải được bao gói, ghi nhãn, vận chuyển, bảo quản trong những điều kiện nhất định.

  - Mẫu phân tích:

Là lượng sản phẩm (số miếng cá tra phi lê) được rút ra từ mẫu trung bình dùng để xác định chỉ tiêu hàm lượng nước.

3.8. Hàm lượng nước: là lượng nước tự do có trong sản phẩm cá

4.  Phương pháp lấy mẫu.

4.1. Lấy mẫu

4.1.1. Số lượng mẫu được lấy theo hướng dẫn tại Phụ lục A.

Nếu sản phẩm cá tra phi lê đông lạnh được cấp đông dạng khối (block) thì đơn vị mẫu là block. Nếu sản phẩm cá tra phi lê đông lạnh được cấp đông rời (IQF) và được đóng gói với số lượng lớn thì đơn vị mẫu là miếng cá philê.

4.1.3. Lấy mẫu theo TCVN 5276-90 Thủy sản – Lấy mẫu và chuẩn bị mẫu.

5. Xác định hàm lượng nước

5.1. Chuẩn bị mẫu phân tích hàm lượng nước sản phẩm cá tra phi lê đông lạnh theo Phụ lục B

5.2. Phân tích hàm lượng nước theo Phụ lục C

6. Chấp nhận lô hàng

Lô hàng được coi là đáp ứng chỉ tiêu về hàm lượng nước ghi trên nhãn khi tổng số mẫu phân tích có kết quả phân tích hàm lượng nước ghi trên nhãn không vượt quá số chấp nhận (c) của số lượng mẫu tại mục 4.1.1.

PHỤ LỤC A

KẾ HOẠCH LẤY MẪU

A1. Lô hàng với bao gói nhỏ nhất có khối lượng tịnh nhỏ hơn hoặc bằng 1 kg

| Số lượng bao gói nhỏ nhất (N) | Số lượng mẫu (n) | Số lỗi có thể chấp nhận (c)* |
| --- | --- | --- |
| 4.800 | 6 | 1 |
| 4,801 - 24.000 | 13 | 2 |
| 24.001 - 48.000 | 21 | 3 |
| 48.001 - 84.000 | 29 | 4 |
| 84.001 - 144.000 | 38 | 5 |
| 144.001 - 240.000 | 48 | 6 |
| 240.000 | 60 | 7 |

A2. Lô hàng với bao gói nhỏ nhất có khối lượng tịnh lớn hơn 1kg nhưng nhỏ hơn hoặc bằng 4,5 kg

| Số lượng bao gói nhỏ nhất (N) | Số lượng mẫu (n) | Số lỗi có thể chấp nhận (c)* |
| --- | --- | --- |
| 2.400 | 6 | 1 |
| 2.401 - 15.000 | 13 | 2 |
| 15.001 - 24.000 | 21 | 3 |
| 24.001 - 42.000 | 29 | 4 |
| 42.001 - 72.000 | 38 | 5 |
| 72.001 - 120.000 | 48 | 6 |
| 120.000 | 60 | 7 |

A3.Lô hàng với bao gói nhỏ nhất có khối lượng tịnh lớn hơn 4.5 kg

| Quy mô lô (N) | Quy mô mẫu (n) | Số lỗi có thể chấp nhận (c)* |
| --- | --- | --- |
| 600 | 6 | 1 |
| 601 - 2.000 | 13 | 2 |
| 2.001 - 7.200 | 21 | 3 |
| 7.201 - 15.000 | 29 | 4 |
| 15.001 - 24.000 | 38 | 5 |
| 24.001 - 42.000 | 48 | 6 |
| 42.000 | 60 | 7 |

Số lỗi có thể chấp nhận (c)*:Là con số trong một kế hoạch lấy mẫu chỉ ra số lỗi tối đa được phép có trong mẫu, mà theo đó có thể xem như lô đó đã đạt yêu cầu về chỉ tiêu hàm lượng nước

PHỤ LỤC B

CHUẨN BỊ MẪU ĐỂ PHÂN TÍCH

HÀM LƯỢNG NƯỚC TRONG SẢN PHẨM CÁ TRA PHI LÊ ĐÔNG LẠNH

Bước 1. Tách lớp mạ băng (rã đông trong nước)

- Đối với sản phẩm đông rời (IQF):

Miếng cá phi lê đông lạnh được cho vào túi nilon, buộc kín rồi ngâm vào bể nước (hoặc bể điều nhiệt), kiểm soát nhiệt độ nước trong khoảng từ 25- 30 oC. Khuấy nhẹ và để lớp băng trên bề mặt miếng cá tự rã đông trong khoảng 45 – 60 phút. Chú ý: không được để nước bên ngoài vào trong túi nilon, tiếp xúc trực tiếp với miếng cá. Quá trình tách lớp mạ băng kết thúc khi bề mặt miếng cá phi lê không còn lớp nước đá bám dính.

- Đối với sản phẩm đông khối (block):

Khối cá phi lê đông lạnh (được bao kín bằng túi PE) được cho vào rổ có kích thước phù hợp và ngâm vào bể nước (hoặc bể điều nhiệt), kiểm soát nhiệt độ nước trong khoảng từ 25 – 300C. Giữ mẫu chìm trong nước, đảo nhẹ. Tách nhẹ nhàng các miếng cá phi lê rời ra khỏi khối. Tiến hành tách lớp băng trên miếng cá rời như đối với sản phẩm đông rời như Mục 1 ở trên.

Bước 2. Làm ráo nước

Sau khi lớp mạ băng tan hết, lấy miếng cá  phi lê ra khỏi túi, để ráo nước khoảng 2 phút trên rây hoặc rổ, đặt nghiêng khoảng 30o cho ráo nước. Dùng giấy thấm nhẹ để thấm hút hết các giọt nước bám dính trên bề mặt miếng cá và phần mặt dưới phần miếng cá tiếp xúc với rây.

Bước 3. Xay mẫu, tiến hành phân tích hàm lượng nước.

Sau khi kết thúc quá trình làm ráo nước, cho miếng cá phi lê vào cối xay mẫu, xay nhuyễn, đồng nhất và thực hiện quá trình phân tích hàm lượng nước.

PHỤ LỤC C

PHÂN TÍCH HÀM LƯỢNG NƯỚC

Phân tích hàm lượng nước trong mẫu đã chuẩn bị tại Phụ lục B theo phương pháp được mô tả trong AOAC 950.46.

I.  Phạm vi và lĩnh vực áp dụng:

Phương pháp này mô tả cách định lượng hàm lượng nước  trong sản phẩm cá tra phi lê đông lạnh.

II.  Nguyên tắc:

Hàm lượng nước tự do, xác định theo tỉ lệ % (g/100g), được xác định bằng phương pháp phân tích độ ẩm theo tiêu chuẩn AOAC 950.46. Mẫu được làm khô trong tủ sấy ở 100102 OC đến khối lượng không đổi. Hàm lượng nước tự do là khối lượng mất đi sau khi sấy khô đến khối lượng không đổi.

III.  Thiết bị, dụng cụ:

1. Thiết bị:

- Cân phân tích, d = 0,1 mg.

- Máy xay thịt.

- Tủ sấy, 1001020C.

2. Dụng cụ thủy tinh:

- Chén kim loại, sứ hoặc thủy tinh (vd: nhôm, niken, thép không rỉ, thủy tinh), đường kính ≥ 50 mm, cao khoảng 40 mm.

- Bình hút ẩm, chứa silicagel.

IV.  Bảo quản và Chuẩn bị mẫu:

1. Bảo quản mẫu:

Mẫu được bảo quản trong túi nylon. Lưu mẫu ở nhiệt độ tối đa +50C trong 24 giờ. Nếu mẫu không phân tích kịp trong 24 giờ thì lưu mẫu ở nhiệt độ -180C.

2. Chuẩn bị mẫu:

Như mô tả trong Phụ lục B của tiêu chuẩn.

V.  Tiến hành:

Phết đều khoảng 2 g mẫu đã được xay nhuyễn và đồng nhất lên trên đáy của chén cân đã được sấy khô và cân. Cân chính xác đến 0,1 mg.

Sấy bằng tủ sấy thường: Làm khô mẫu trong tủ sấy ở 1001020C trong khoảng 1618 giờ.

Làm nguội mẫu đến nhiệt độ phòng trong bình hút ẩm

Cân chính xác đến 0,1 mg, ghi lại khối lượng.

Tiến hành sấy mẫu lại khoảng 1 giờ

Làm nguội mẫu đến nhiệt độ phòng trong bình hút ẩm

Cân chính xác đến 0,1 mg, ghi lại khối lượng

(nếu khối lượng không đổi thì ngừng còn nếu thay đổi thì phải tiếp tục sấy thêm lần nữa)

VI.  Xử lý số liệu:

Hàm lượng nước (g nước/100g) của mẫu:

M = (a-b)*100/a

Trong đó:

a = khối lượng mẫu cân(g)

b = khối lượng mẫu sau khi sấy (g)

Kết quả hàm lượng nước được báo cáo với 2 số lẻ; mỗi mẫu lặp lại 02 lần, lấy kết quả trung bình.

TÊN NÀY DỊCH NGHE XUÔI HƠN, NHƯNG CHƯA NÓI LÊN HẾT 2 Ý: CHUẨN BỊ MẪU  VÀ PHÂN TÍCH HÀM LƯỢNG NƯỚC.

THAM VẤN THÊM

CÓ CẦN GIẢI THÍCH ĐỂ CHỈ RA TÍNH TƯƠNG ĐỒNG CỦA ĐỘ ẨM VƠI HÀM LƯỢNG NƯỚC TRONG SẢN PHẨM??

- Vì the AOAC 950.46 thì là phân tích moisture content